# PRESENTACION

Las amenazas naturales están indisolublemente ligadas al territorio, razón por la cual, el ordenamiento de éste es una herramienta básica para la prevención de desastres. Las amenazas hacen referencia en términos genéricos, a la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad y las vulnerabilidades, a la susceptibilidad de la sociedad de sufrir daños debido a sus propias características particulares. No puede haber amenaza sin vulnerabilidad y viceversa. La relación entre ambos factores es dinámica y cambiante. Estos cambios se deben, tanto a la dinámica de la naturaleza, como a la dinámica de la sociedad.

El riesgo, que es inherente a la vida en el planeta, en ocasiones proviene del inadecuado desarrollo de los asentamientos humanos, no sólo en términos de localización de los mismos en zonas amenazadas por fenómenos de origen natural o por la posible influencia de peligros de origen industrial o tecnológicos, sino también por el desorden urbano, la pérdida del espacio público y el bajo nivel de saneamiento ambiental. Representa la probabilidad de daños, los cuales, si alcanzan un cierto nivel, que es en sí socialmente determinado, pasarán a ser conocidos como “desastres”.

Para garantizar una adecuada relación con el ambiente natural que le da sustento a la sociedad, es necesaria la planificación; siendo el elemento básico para la planificación, la identificación de fenómenos amenazantes (se identifican amenazas de origen natural, socio-natural y antrópicas), el reconocimiento de la posibilidad de ocurrencia (zonificación de vulnerabilidad) y la evolución de su comportamiento y efectos (zonificación de riesgos). Una adecuada planificación nos permite determinar las medidas de intervención, en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, cualquier Plan de Ordenamiento Territorial, por bueno que sea, quedará sin efecto sin una institucionalización del mismo, es decir, sin un respaldo actuante de los agentes que usan ese territorio.  En otros términos, se requiere que los individuos que usan el territorio y toman decisiones de construcción, de uso, de convivencia, acepten y adopten el ordenamiento territorial formulado en función de la prevención de desastres.

El propósito de este documento es ofrecer unas pautas del Plan de Acción para la incorporación adecuada y funcional del componente de prevención y reducción de riesgos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de Arcabuco; dirigido a sus autoridades municipales sin formación técnico-académica en esa área, y orientada a facilitar los procesos de ordenamiento territorial a partir de la inclusión de información sobre los tipos de amenazas y riesgos que deberían recibir atención detallada en el Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal.

Adicionalmente, esta es una guía diseñada para municipios pequeños y medianos, conscientes que las grandes ciudades necesitan elaborar un mayor número de estudios técnicos y con mayor detalle, que profundicen los análisis de riesgos y la determinación de diferentes escenarios posibles.

Este documento ofrece elementos que facilitan los procesos de identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, al igual que para el tratamiento más adecuado a áreas de amenaza con énfasis en las áreas urbanas, centros poblados, áreas de expansión y áreas rurales.

A medida que las autoridades locales perciban los beneficios de la prevención de desastres a través del ordenamiento territorial, harán un mayor esfuerzo por estudiar y conocer el territorio en que actúan, logrando así garantizar de una manera más adecuada la vida y bienes de los ciudadanos y su convivencia con la naturaleza, aprovechando los recursos que ella ofrece.

La elaboración de los siguientes lineamientos metodológicos, se basó en una experiencia realizada con 37 municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en convenio con el MAVDT, el apoyo de su Director, de la Subdirección de Planeación, del Equipo Técnico Multidisciplinario de Ordenamiento Territorial y la colaboración de las Autoridades Municipales.

- ALCANCE Y OBJETIVOS

  - OBJETIVO GENERAL

Brindar a la Administración Municipal un instrumento orientador con las estrategias necesarias para fortalecer el componente de prevención y reducción del riesgo en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Arcabuco, de tal manera que permita desarrollar acciones tendientes a la reducción de los desastres naturales, conforme a lo establecido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 4002 de 2004.

  - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar de manera general la correlación existente entre lo planteado en el EOT y la zonificación actual de las amenazas y riesgos del municipio de Arcabuco.

- Evaluar el estado actual del componente de prevención y reducción de riesgos en el EOT.

- Verificar la correlación existente entre la zonificación de amenazas y riesgos con el modelo  de ocupación del territorio propuesto para el municipio de Arcabuco.

- Formular entre las autoridades locales, regionales y nacionales un Plan de Acción con las medidas necesarias que permitan fortalecer la prevención y reducción del riesgo desde el proceso de planificación estratégica del territorio.

3. EVALUACION TECNICA DE LOS CONTENIDOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO IDENTIFICADOS EN LOS COMPONENTES GENERAL, URBANO Y RURAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ARCABUCO

# En este punto se determina la calidad de los contenidos identificados en los componentes general, rural y urbano, programa de ejecución y cartografía adoptados por el EOT municipal; por otro lado se verifica que todas las amenazas y riesgos que afectan al territorio se incluyan en el EOT. De esta forma a continuación se exponen todos aquellos contenidos que a pesar de cumplir con la suficiencia requerida por la Ley 388 de 1997 y Decreto Reglamentario 879 de 1998, poseen deficiencias en sus definiciones y especificaciones técnicas requeridas. Los criterios que se debieron considerar para la determinación de amenazas y vulnerabilidad para establecer el riesgo.

# 4. EVALUACION TECNICA DE LA TEMATICA DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD EN LOS COMPONENTES GENERAL, URBANO Y RURAL. SUFICIENCIA DEL COMPONENTE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO EN ARCABUCO

La metodología utilizada para la zonificación de amenazas consideró en términos estadísticos, para la categorización de las zonas identificadas como de amenaza alta, media y baja la probabilidad de ocurrencia es definida por el grado de amenaza.

De los 14 contenidos mínimos, Arcabuco sólo cuenta con 4, lo que representa el 28.57 % de suficiencia en gestión del riesgo dentro del EOT.

Los componentes urbano y rural de Arcabuco, tienen zonificación de amenazas, pero no se incluyó el tema de la población ó familias afectadas  para las amenazas identificadas y categorizadas como altas especialmente por la amenaza de remoción en masa categorizada como: Muy alta, alta, moderada y baja presentes en la zona rural y urbana.

En cuanto a la espacialización de las amenazas presentes en el  territorio del Municipio de Arcabuco, sólo se identificaron las amenazas por fenómenos de remoción en masa, inundación, gasoducto e incendios forestales;  no se consideraron amenazas de: Insalubridad pública, infraestructura potencialmente peligrosa, heladas y vendavales.

- CLASIFICACION DE LOS CONTENIDOS ARTICULADOS Y DESARTICULADOS EN EL COMPONENTE DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE  ARCABUCO

La clasificación de los contenidos articulados y desarticulados en el EOT respecto del componente del componente prevención y reducción de riesgos e identificación de la articulación entre los elementos constitutivos del EOT, identificadas en el componente general, rural y urbano y el programa de ejecución del EOT de Arcabuco no está contenida, por lo cual se hizo necesario hacer el análisis por medio de lo observado y establecido en campo de las amenazas descritas en el DTS como se indica en la Matriz N° 3: “Clasificación de Los Contenidos que se Encuentran Articulados y Desarticulados en El Esquema De Ordenamiento Territorial Respecto del Componente de Prevención y Reducción de Riesgos e Identificación de la Articulación entre los Elementos Constitutivos del Esquema De Ordenamiento Territorial, Identificados en los Componentes General, Urbano y Rural y el Programa de Ejecución del Plan”. Los proyectos aquí relacionados son los que se proponen en el plan de acción para la incorporación de la gestión del riesgo en la Matriz N° 4: “Plan Operativo para la Prevención y Reducción de Riesgos en el EOT”.

6. PLAN DE ACCION PARA LA INCORPORACION DEL COMPONENTE DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ARCABUCO

El Plan de Acción se constituye en una serie de actividades que buscan en el corto plazo desarrollar acciones para identificar, reconocer, evaluar e incorporar el componente de prevención y reducción del riesgo en el EOT; identificando a su vez los responsables e indicadores de cumplimiento de cada acción.

Este Plan de Acción, es sometido a los actores involucrados para iniciar acciones interinstitucionales en torno al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en cooperación con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA y la Administración Municipal de Arcabuco.

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los ajustes del EOT de Arcabuco se hacen las siguientes observaciones y recomendaciones para la incorporación del componente de prevención y reducción de riesgos:

- La cartografía corresponde con rotulo de información, no cita fuentes de información, escala 1: 25.000, la información no está georeferenciada y sólo espacializa los fenómenos de remoción en masa e inundación. Para fenómenos de remoción en masa se cuenta con pendientes, geomorfología, geología, hidrología y pendientes. Se deben identificar las amenazas altas y medias para cada uno de los fenómenos existentes en el municipio de Arcabuco, porque para fenómenos de remoción en masa se tienen catalogadas amenazas con susceptibilidades: Muy alta, alta, moderada y baja, lo cual, no corresponde con la realidad del riesgo.  Para la zonificación con amenaza por: Inundación, gasoducto e incendios forestales no son categorizadas, por lo cual, se hace necesario consolidar y corregir esta cartografía. El riesgo sísmico, debe considerarse como moderado, de acuerdo a las directrices de INGEOMINAS e incorporar el plano correspondiente.

- Se recomienda entonces hacer las correcciones en esos aspectos y actualizar y/o corregir la cartografía obteniendo información complementaria actualizada.

- Cuenta con zonificación y delimitación de las áreas con amenazas, sin embargo no categoriza la vulnerabilidad.

# Aunque en el mapa se muestra como riesgo alto por fenómenos de remoción en masa en la zona rural y urbana respectivamente; el riesgo aquí identificado no es el resultado de la correlación de las amenazas con la vulnerabilidad presente; aquí se denomina riesgo a la amenaza como tal.

- De los 14 contenidos mínimos, Arcabuco sólo cuenta con 4, lo que representa el 28.57 % de suficiencia en gestión del riesgo dentro del EOT.

- Los componentes urbano y rural de Arcabuco, tienen zonificación de amenazas, pero no se incluyó el tema de la población ó  familias afectadas  para las amenazas identificadas y categorizadas como altas especialmente las afectadas por fenómenos de inundación y avenidas torrenciales del Río Pómeca y la Quebrada La Cebolla.

- En cuanto a la espacialización de las amenazas presentes en el  territorio de Arcabuco, sólo se identificaron las amenazas por fenómenos de remoción en masa, inundación, gasoducto e incendios forestales; pero no se consideraron amenazas por: Condiciones de insalubridad pública, presencia de infraestructura potencialmente peligrosa, heladas y vendavales.

- Aunque el Municipio de Arcabuco no consideró en el DTS ni en el Acuerdo la reubicación de las familias en riesgo; este aspecto no se consolido como proyecto para ser desarrollado en el corto, mediano y largo plazo dentro del capítulo de programas y proyectos. En el EOT se deben formular proyectos encaminados a reducir la vulnerabilidad ó la amenaza para que se disminuyan las condiciones de riesgo o establecer áreas en alto riesgo como suelos de protección y formular proyectos de VIS para reubicar la población afectada.

- Para implementar el plan de acción para la incorporación de la gestión del riesgo en el EOT de Arcabuco, se deben formular, ejecutar los proyectos propuestos en la Matriz N° 4: “Plan Operativo para la Prevención y Reducción del Riesgo en el EOT”.

- ANEXOS

ANEXO 1.  Matrices Plan de Acción para la Gestión del Riesgo

Matriz 1. Evaluación Técnica de la Temática de Amenazas y Vulnerabilidad en los Componentes General Urbano y Rural, Programa de Ejecución y Gestión y Financiación del EOT

Matriz 2. Verificación de los Contenidos de Amenazas y Riesgos en el Esquema de Ordenamiento Territorial

Matriz 3. Clasificación de Los Contenidos que se Encuentran Articulados y Desarticulados en El Esquema De Ordenamiento Territorial Respecto del Componente de Prevención y Reducción de Riesgos e Identificación de la Articulación entre los Elementos Constitutivos del Esquema De Ordenamiento Territorial, Identificados en los Componentes General, Urbano y Rural y el Programa de Ejecución del Plan

Matriz 4. Plan Operativo para la Prevención y Reducción de Riesgo en el Esquema de Ordenamiento Territorial

# Footnotes

: Anexo 1: Matrices Plan de Acción para la Gestión del Riesgo.

: Ibíd. Anexo 1.

: Ibíd. Anexo 1.

: Ibíd. Anexo 1.

: Matrices Plan de Acción para la Gestión del Riesgo.

# Text boxes

Plan de Acción para la Incorporación del Componente de Prevención y Reducción de Riesgos en el EOT de Arcabuco

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT

2009