ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE PARA LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA

CONTRATO Nº CCC 2014006 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2014

INFORME SOPORTE DEL PROCESO DE METAS

(DICIEMBRE DE 2015)

| Supervisores Amanda Medina Equipo técnico de CORPOBOYACÁ | Revisó Juan Pablo Macias Jorge Acosta Raulith Brito | Aprobó Nelson Obregón |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6

1.	RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA	7

1.1.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA	7

1.2.	HIDROLOGÍA DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA	7

1.2.1.	Caracterización Hidrológica de la Cuenca	7

1.3.	DEFINICIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREOS	15

1.4.	TOPOLOGÍA DE LA CORRIENTE PRINCIPAL	19

2.	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS RÍO CHICAMOCHA	24

2.1.	VALIDACIÓN Y ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE VIAJE	24

2.2.	MONITOREO DE CALIDAD	29

2.3.	RESULTADOS DE CALIDAD RÍO CHICAMOCHA	44

2.3.1.	Resultados de Cuenca Alta	44

2.3.2.	Resultados de Cuenca Media	46

2.4.	ÍNDICES DE CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHICAMOCHA	48

2.4.1.	Índice de Calidad de Aguas (ICA)	48

2.4.2.	Índice de Contaminación de materia orgánica y de solidos suspendidos.	52

3.	APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MODELO DE CALIDAD QUAL 2Kw	57

4.	LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE USUARIOS	77

5.	ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.	80

6.	REVISIÓN DE PSMVs	83

7.	LÍNEA BASE DE CARGA	86

8.	PROCESO DE METAS DE CARGAS CONTAMINANTE RÍO CHICAMOCHA	100

8.1.	INFORMACIÓN PREVIA	100

8.2.	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN	101

8.3.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE METAS POR USUARIOS	103

8.4.	FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE METAS	103

LISTA DE TABLAS

Tabla 11 Estaciones hidrométricas utilizadas sobre el río Chicamocha	10

Tabla 12 Resumen de caudales medios mensuales (m3/s) – Estación San Rafael (24037090)	11

Tabla 13 Resumen de caudales medios mensuales (m3/s) – Estación Capitanejo (24037390)	12

Tabla 14 Rendimiento hídrico en la cuenca del río Chicamocha	13

Tabla 15 Estaciones y puntos de monitoreo del Río Chicamocha	15

Tabla 21 Tiempos de Viaje UNIBOYACÁ	24

Tabla 22 Comparación de Tiempos de Viaje Trazadores vs Hidráulica	25

Tabla 23 Tiempos de Viajes calculados para la campaña de monitoreo Río Chicamocha	27

Tabla 24 Relación de secciones levantadas en campo sobre el cauce principal del río Chicamocha	29

Tabla 25 Variables y ponderaciones para el caso de 5 variables	50

Tabla 26 Variables y ponderaciones para el caso de 6 variables	50

Tabla 27 Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA	51

Tabla 37 Categorías de valores del indicador ICOMO	53

Tabla 38 Categorías de valores del indicador ICOSUS	54

Tabla 51 Objetivos de Calidad Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha	80

Tabla 61 Presentación de PSMVs	83

Tabla 71 Linea Base de Carga Río Chicamocha	87

Tabla 72 Linea Base de Carga Río Chicamocha	99

Tabla 81 Cronograma del proceso de metas	100

Tabla 82 Talleres de socialización del Proceso	102

Tabla 83 Metas Individuales Tramo 1 – Año 5	104

Tabla 84 Metas Individuales Tramo 2 – Año 5	104

Tabla 85 Metas Individuales Tramo 3 – Año 5	106

Tabla 86 Metas Individuales Tramo 4 – Año 5	107

Tabla 87 Metas Individuales Tramo 5 – Año 5	109

LISTA DE FIGURA

Figura 11 Perfil del cauce principal del río Chicamocha con sitios monitoreados y estaciones LM y LG del IDEAM	9

Figura 12 Fotografías de la cuenca alta y media del río Chicamocha	10

Figura 13 Distribución de caudales medios mensuales – Estación San Rafael (24037090)	11

Figura 14 Distribución de caudales medios mensuales – Estación Puente Chameza (24037290)	12

Figura 15 Distribución de caudales medios mensuales – Estación Capitanejo (24037390)	13

Figura 16 Rendimiento hídrico medio del río Chicamocha – Escenario Año Medio	14

Figura 17 Puntos monitoreados Cuenca Alta Río Chicamocha	17

Figura 18 Puntos monitoreados Cuenca Media Río Chicamocha	18

Figura 19 Topología del río Chicamocha - Parte 1	19

Figura 110 Topología del río Chicamocha - Parte 2	20

Figura 111 Topología del río Chicamocha - Parte 3	21

Figura 112 Topología del río Chicamocha - Parte 4	22

Figura 113 Topología del río Chicamocha - Parte 5	23

Figura 21 Desplazamiento Doppler en las ondas emitidas por el equipo ADCP	26

Figura 22 Cálculo de perfiles de velocidad a través del equipo ADCP	27

Figura 23 Índice de Calidad de Aguas – ICA, Estaciones Río Chicamocha	51

Figura 24 Índice de Calidad de Aguas – ICA, Puntos – Afluentes del Río Chicamocha	52

Figura 25 Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO, del Río Chicamocha	55

Figura 26 Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos– ICOSUS, del Río Chicamocha	55

Figura 27 Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO, de los afluentes del Río Chicamocha	56

Figura 28 Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos– ICOSUS, de los afluentes del Río Chicamocha	56

Figura 31 Interacciones agua - sedimento consideradas por el modelo QUAL2K	58

Figura 32 Segmentación de una corriente de agua (izq.). Representación de los tramos (der.)	59

Figura 33 Balance de flujo	60

Figura 34 Balance de calor para un elemento	62

Figura 35 Componentes del intercambio de calor en la superficie	63

Figura 36 Balance de masas	64

Figura 37 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D1	65

Figura 38 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D1	66

Figura 39 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D1	66

Figura 310 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D2	67

Figura 311 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D2	68

Figura 312 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D2	68

Figura 313 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D3 – 1	69

Figura 314 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D3 – 1	69

Figura 315 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D3 – 1	70

Figura 316 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D3 – 2	71

Figura 317 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D3 – 2	71

Figura 318 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D3 – 2	72

Figura 319 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D4 – 1	73

Figura 320 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D4 – 1	73

Figura 321 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D4 – 1	74

Figura 322 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D4 – 2	75

Figura 323 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D4 – 2	75

Figura 324 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D4 – 2	76

Figura 41 Censo de usuarios corriente principal de Río Chicamocha	78

Figura 42 Relación de Vertimientos corriente principal	79

Figura 51 Objetivos de Calidad Río Chicamocha	82

INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en el marco de la implementación de la Política Nacional Para La Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual propende por la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, trabaja en la formulación de los procesos de Ordenamiento del Recurso Hídrico y la implementación de instrumentos de objetivos de Calidad y Metas de Reducción en los principales sistemas hídricos de la Jurisdicción.

INGFOCOL, en el marco del CONTRATO Nº CCC 2014006 de 2014, desarrolla de manera coordinada el proyecto metas de reducción de carga para la corriente principal del río Chicamocha, esto siguiendo lo establecido en el Artículo 2.2.9.7.3.5. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015en la Resolución 2667 donde se encuentra enmarcado el proceso de metas.

El siguiente informe tiene como objeto presentar las diferentes actividades que se llevaron a cabo para formular la propuesta de metas de carga del río Chicamocha en cuenca alta y media con el fin de cumplir los objetivos de calidad establecidos en la Resolución 3560 de 2015 de CORPOBOYACÁ.

- RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA

  - DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA

La cuenca alta del río Chicamocha está comprendida entre su nacimiento a la altura de la ciudad de Tunja donde se conoce como río Jordan y Puente Chameza aguas abajo del casco urbano del municipio de Sogamoso. Hasta este punto, el río se caracteriza por un lecho de baja pendiente con amplias zonas de inundación y un uso intensivo uso del suelo en actividades agrícolas e industriales, así como por la presencia de los tres centros poblados más importantes del departamento de Boyacá: Tunja, Duitama y Sogamoso, separadas entre sí por distancias que no exceden los sesenta kilómetros. Como consecuencia, el paisaje ha sido transformado casi en su totalidad, dando lugar a un altiplano en el cual los bosques andinos y altoandinos han desaparecido casi por completo.

Por su parte, la cuenca media del río Chicamocha se localiza al nororiente del departamento de Boyacá entre Puente Chameza (municipio de Sogamoso) y el municipio de Covarachia, entre los 2478 msnm y los 1116 msnm. En este tramo el río se caracteriza por una fuerte pendiente y un valle profundo en forma de “V” rodeado por páramos y altas montañas, incluyendo la sierra del Cocuy o Güicán, la cual a su vez constituye la divisoria de aguas entre la cuenca del Rio Magdalena y los llanos orientales. En la cuenca media aunque existen actividades mineras y agropecuarias, persiste un alto nivel de conservación de la cobertura vegetal, especialmente en las zonas altas, aunado a un uso menos intenso del suelo y pequeños centros poblados, permitiendo la recuperación del paisaje y de la calidad del recurso hídrico.

  - HIDROLOGÍA DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA

    - Caracterización Hidrológica de la Cuenca

Entre la cuenca alta y media del río Chicamocha se observan fuertes diferencias en términos morfológicos, hidrológicos y de usos del suelo.

Tal como se mencionó anteriormente, el cauce del río Chicamocha en la cuenca alta se caracteriza por una pendiente baja, del orden del 0.31%, amplias zonas de inundación y alta demanda del recurso hídrico (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. A). Tal es el caso de Termopaipa y el distrito de riego y drenaje de gran escala del alto Chicamocha y Firavitoba “USOCHICAMOCHA”, este último, ofrece los servicios de drenaje y riego a 6324 afiliados de 7 municipios: Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo y Firavitoba, en una extensión de 9300 ha en drenaje y 6800 ha para riego mediante bombeo, para lo cual dispone de 11 estaciones de bombeo con capacidad conjunta de hasta 1,17 m3/s. Como principal elemento de regulación hidrológica se cuenta con el embalse La Copa, el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 70 millones de m3, suficiente para regular la escorrentía anual afluente al embalse.

La segunda actividad realizada por Usochicamocha consiste en la operación y mantenimiento de la red de drenaje compuesta por 240 km de canales, el más importante de ellos denominado Canal Vargas o Canal Principal recorre la región desde inmediaciones del Pantano de Vargas hasta aguas abajo del municipio de Sogamoso, en donde vierte sus aguas al río Chicamocha a la altura de Puente Chameza, recibiendo en este recorrido las aguas del río Chiquito así como múltiples vertimientos.

En el caso de la cuenca media, aguas abajo de Puente Chameza, la pendiente del lecho se incrementa al 1.5%, conformando un valle profundo en forma de “V” tal como se observa en la Figura 12 B.

Figura 11 Perfil del cauce principal del río Chicamocha con sitios monitoreados y estaciones LM y LG del IDEAM

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 12 Fotografías de la cuenca alta y media del río Chicamocha

| A. Cauce del río Jordan a la altura de la vía Oicata (Cuenca Alta) | B. Cauce del río Chicamocha a su paso por la Cuenca Media |
| --- | --- |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

- Escorrentía

Para la caracterización del régimen de caudales se procesó la información disponible en las estaciones registradoras de caudales localizadas sobre el cauce del río Chicamocha (ver Tabla 11).

Tabla 11 Estaciones hidrométricas utilizadas sobre el río Chicamocha

| Código | Estación | Corriente | Tipo de estación | Coordenadas | Municipio | Elevación (m.s.n.m.) | Periodo de información disponible | Entidad que opera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Este | Norte |  |  |  |  |
| 24037090 | San Rafael | Chulo | LM | 1092050 | 1121815 | Tuta | 2500 | 1965 - 2013 | IDEAM |
| 24037130 | Reforma | Chicamocha | LG | 1099430 | 1125512 | Sotaquira | 2522 | 1965 – 2013 | IDEAM |
| 24037320 | Siberia | Chicamocha | LG | 1106806 | 1131054 | Paipa | 2248 | 1993 – 2013 | IDEAM |
| 24037190 | San Rafael | Chicamocha | LG | 1117884 | 1131074 | Tibasosa | 2500 | 1964 – 2010 | IDEAM |
| 24037290 | Pte Chameza | Chicamocha | LG | 1127123 | 1127405 | Nobsa | 2490 | 1965 – 2012 | IDEAM |
| 24037510 | Paz de Rio | Chicamocha | LG | 1143678 | 1155095 | Paz de Río | 2200 | 1983 - 2010 | IDEAM |
| 24037390 | Capitanejo | Chicamocha | LM | 1152752 | 1214115 | Capitanejo | 1083 | 1974 – 2010 | IDEAM |
| 24037490 | Pte Totumo | Nevado | LM | 1160159 | 1203073 | Boavita | 1200 | 1996 – 2011 | IDEAM |

Fuente: IDEAM

Las estaciones limnimetricas (LM) y limnigraficas (LG) localizadas a lo largo del cauce del río Chicamocha, entre la ciudad de Tunja y el municipio de Covarachía muestran un cambio progresivo desde un régimen bimodal hacia un régimen monomodal.

Tabla 12 Resumen de caudales medios mensuales (m3/s) – Estación San Rafael (24037090)

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 1.24 | 1.81 | 1.73 | 1.20 | 1.07 | 1.16 | 1.83 | 2.54 | 1.28 | 1.31 |
| MÁXIMO | 2.14 | 1.82 | 1.90 | 4.02 | 9.35 | 7.24 | 6.85 | 2.91 | 4.43 | 5.75 | 9.47 | 3.50 | 4.95 |
| MÍNIMO | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |

Fuente: IDEAM

De acuerdo con la Tabla 12 y Figura 13 el río Chicamoca en su cuenca alta tiene un régimen bimodal con caudal medio de 1,31 m3/s, donde los periodos de caudales altos se presentan entre los meses de mayo a junio y octubre a noviembre, el periodo de estiaje se presenta entre los meses de enero a marzo y julio a septiembre. Siendo abril y diciembre meses de transición.

Figura 13 Distribución de caudales medios mensuales – Estación San Rafael (24037090)

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

La estación LG Puente Chameza se localiza a la altura del municipio de Sogamoso, aproximadamente 800 m aguas abajo de la descarga del Canal Principal, el cual drena una amplia región comprendida entre el Pantano de Vargas y el municipio de Sogamoso con una extensión de 9300 ha más las afluencias del río Chiquito, lo cual se evidencia en el incremento del caudal medio a 9,51 m3/s.

Figura 14 Distribución de caudales medios mensuales – Estación Puente Chameza (24037290)

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Esta estación a su vez constituye el punto de división entre cuenca alta y cuenca media del río Chicamocha, permitiendo concluir que en la cuenca alta el régimen de caudales es bimodal, con periodos de estiaje entre les meses de enero a marzo y agosto a septiembre, dos períodos húmedos en los meses de abril a julio y octubre a noviembre. El mes más húmedo o con caudales más altos es noviembre mientras febrero es el mes más seco.

En la cuenca media del río Chicamocha se cuenta únicamente con dos estaciones representativas, estas son Paz de Río (24037510) y Capitanejo (24037390), estas dos estaciones muestran claramente el cambio hacia un régimen monomodal, con un único periodo húmedo desde abril hasta noviembre, y un período seco entre diciembre y marzo.

Tabla 13 Resumen de caudales medios mensuales (m3/s) – Estación Capitanejo (24037390)

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO | 25.60 | 25.34 | 37.62 | 80.64 | 112.81 | 103.46 | 102.10 | 91.87 | 85.34 | 101.65 | 90.92 | 53.51 | 75.91 |
| MÁXIMO | 66.89 | 73.68 | 116.9 | 259.7 | 306.9 | 208.6 | 173.4 | 166.3 | 226.4 | 318.7 | 281.9 | 119.3 | 193.22 |
| MÍNIMO | 0.52 | 1.36 | 3.59 | 15.99 | 25.44 | 36.92 | 20.95 | 29.56 | 21.05 | 22.23 | 8.90 | 1.70 | 15.68 |

Fuente: IDEAM

Figura 15 Distribución de caudales medios mensuales – Estación Capitanejo (24037390)

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

En la estación Capitanejo, localizada aguas abajo de la confluencia con el río Nevado muestra un régimen bimodal, con caudal medio de 75,91 m3/s.

A partir de los registros de caudales medios de las estaciones y sus respectivas áreas de drenaje, se estimó el rendimiento hídrico correspondiente a cada sitio de las estaciones, diferenciando entre un año medio, un año húmedo y un año seco, para lo cual se construyó una serie de caudales máximos y mínimos medios mensuales para cada punto de monitoreo.

Tabla 14 Rendimiento hídrico en la cuenca del río Chicamocha

| Código | Estación | Q medio[m³/s] | Área [km²] | Rendimiento Medio [l/s*km²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Año seco | Año medio | Año húmedo |
| 24037090 | San Rafael | 1.31 | 317.07 | 0.52 | 4.14 | 15.61 |
| 24037130 | Reforma | 5.55 | 993.53 | 1.39 | 5.58 | 18.60 |
| 24037320 | Siberia | 5.51 | 1076.53 | 1.47 | 5.12 | 15.31 |
| 24037190 | San Rafael | 6.95 | 1444.93 | 0.86 | 4.81 | 16.23 |
| 24037290 | Pte Chameza | 9.51 | 2091.99 | 0.96 | 4.54 | 17.10 |
| 24037510 | Paz de Rio | 40.50 | 3416.51 | 2.20 | 11.85 | 42.89 |
| 24037390 | Capitanejo | 75.91 | 6221.33 | 2.52 | 12.20 | 31.06 |
| 24037490 | Pte Totumo | 22.51 | 1075.83 | 6.85 | 20.92 | 44.86 |
| Chicamocha - Nevado | 53.40 | 5145.50 | 1.70 | 10.38 | 28.17 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

En la Figura 16 pueden identificarse dos regiones con comportamiento atípico en las cuales el rendimiento hídrico disminuye. La primera región del río Chicamocha se extiende entre las estaciones Siberia y Puente Chameza, correspondiente a los municipios de Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa y Sogamoso. En este sector existen dos condiciones que influyen sobre la reducción en el rendimiento hídrico: la intercepción de afluentes y aguas de escorrentía por el canal Vargas y el Canal Principal, los cuales desembocan al río Chicamocha a la altura de la estación Puente Chameza, así como la utilización del recurso en actividades agrícolas e industriales.

El segundo sector se extiende entre Paz de Río y el Río Nevado, lo cual se puede explicar por las condiciones secas del cañón del río Chicamocha más no por la sobreexplotación del recurso, en especial si se tiene en cuenta el difícil acceso al río. En este sentido, cabe resaltar el bajo rendimiento hídrico de toda la cuenca del río Chicamocha, con valores entre 4,14 y 12,20 l/s*km2 respecto al promedio nacional (52,7 l/s*km2) e incluso respecto al promedio de la cuenca Magdalena-Cauca (35 l/s-km2) según reportes del ENA, 2010.

Figura 16 Rendimiento hídrico medio del río Chicamocha – Escenario Año Medio

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

  - DEFINICIÓN DE ESTACIONES DE MONITOREOS

Se definieron 43 sitios para realizar monitoreos de calidad de aguas en la Tabla 15 se presenta la relación y se diferencian entre Estaciones (sitios sobre el río) y Puntos (sitios sobre afluentes principales).

Tabla 15 Estaciones y puntos de monitoreo del Río Chicamocha

| No. | Tipo de punto | Nombre de los sitios de monitoreo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estación | Aguas Arriba Tunja |
| 2 | Estación | La Vega |
| 3 | Punto | Rio Jordán |
| 4 | Estación | Arboleda |
| 5 | Punto | Vertimiento Tunja |
| 6 | Punto | Q. Honda |
| 7 | Estación | Oicata |
| 8 | Estación | Combita |
| 9 | Estación | Playa Arriba |
| 10 | Estación | Playa Abajo |
| 11 | Punto | Rio Piedra |
| 12 | Punto | Rio Tuta |
| 13 | Estación | Tuta |
| 14 | Estación | Bosiga |
| 15 | Punto | Rio Sotaquira |
| 16 | Estación | La Reforma |
| 17 | Estación | Arriba Termo Paipa |
| 18 | Estación | Laguna Termo Paipa |
| 19 | Punto | Descarga Sochagota |
| 20 | Estación | La Siberia |
| 21 | Punto | Rio Surba |
| 22 | Estación | El Paraíso |
| 23 | Estación | San Rafael |
| 24 | Punto | Rio Chiticuy |
| 25 | Estación | Punta Larga |
| 26 | Estación | Los Cámbulos |
| 27 | Estación | Canal Vargas |
| 28 | Estación | Puente Chameza |
| 29 | Estación | Nazareth |
| 30 | Estación | Vado Castro |
| 31 | Punto | Rio Mongui |
| 32 | Estación | La Turca |
| 33 | Punto | Rio Gameza - Sassa |
| 34 | Estación | Corrales |
| 35 | Estación | Beteitiva |
| 36 | Punto | Rio Soapaga |
| 37 | Estación | Paz del Rio |
| 38 | Estación | Soacha |
| 39 | Punto | Rio Cometa |
| 40 | Estación | Aguas Arriba Susacon |
| 41 | Punto | Rio Susacon |
| 42 | Estación | Puente Pinzón |
| 43 | Punto | Rio Nevado |
| 44 | Estación | Puente Palmera |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Esos sitios de monitoreo se definieron teniendo en cuenta los principales aportes de cargas contaminantes y usuarios que existen en la corriente principal del río Chicamocha y basados en el estudio realizado en el año 2007 por la Universidad de Boyacá. Se resalta que el Punto 5 no fue monitoerado como puntual en la campaña de monitoreo, este Punto perteneciente al vertimiento de la ciudad de Tunja se realizó un monitoreo compuesto de 24 horas.

En las siguientes figuras se presenta la distribución espacial de los sitios de monitoreos, en los cuales se tomaron muestras para ser analizadas en laboratorio en cuatro campañas. Estas campañas de monitoreo se distribuyeron en el años de tal forma de tomar dos periodos secos y dos periodos húmedos

Figura 17 Puntos monitoreados Cuenca Alta Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 18 Puntos monitoreados Cuenca Media Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

  - TOPOLOGÍA DE LA CORRIENTE PRINCIPAL

La topologías contempla la consecución de las estaciones y puntos de muestreo establecidos sobre el cauce principal del río, además de los cuerpos de agua y vertimientos puntuales evaluados. Cada uno de estos puntos de interés se encuentran acompañados de información relevante para el desarrollo de los modelos de calidad, tales como fecha de aforo y caudal inmediato, abscisado, cota, y población en el caso de los vertimientos municipales.

La topología inicia en la estación número 1 llamada “Aguas arriba de Tunja”, la cuál se encuentra ubicada sobre los 2767 msnm, a 2.93 Kilometros del nacimiento del río Chicamocha, respecto a su caudal, el día 4 de Febrero de 2015 la estación se encontraba seca (condicion critica). Así mismio, la última estación ubicada en el cause principal del río es la número 44 “Puente Palmera”, la cuál se encuentra ubicada sobre los 1116 msnm, en el kilometro 210.442 y presentaba un caudal de 4.512 m3/s el día 8 de Febrero.

Figura 19 Topología del río Chicamocha - Parte 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 110 Topología del río Chicamocha - Parte 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 111 Topología del río Chicamocha - Parte 3

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 112 Topología del río Chicamocha - Parte 4

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 113 Topología del río Chicamocha - Parte 5

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

- MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS RÍO CHICAMOCHA

  - VALIDACIÓN Y ESTIMACIÓN DE TIEMPO DE VIAJE

El estudio anterior de calidad de aguas presentado por UNIBOYACÁ en 2007 realizó trazadores para determinar los tiempos de viaje de la masa de agua. En este estudio el trazador utilizado fue cloruro de sodio (NaCl). Se definieron diez (10) tramos para realizar pruebas Arboleda, PTAR Tunja, Oicata, Aguas Abajo La Playa, Rio Tuta, Represa Maguncia, Paipa – Duitama, Duitama – Nobsa, Nobsa Vado Castro y Vado Castro Paz del Río.

En la siguiente Tabla se presentan los tiempos de viaje calculados para los 10 tramos definidos en el estudio presando por UNIBOYACÁ, estos trazadores se realizaron entre los meses de mayo – junio de 2005:

Tabla 21 Tiempos de Viaje UNIBOYACÁ

| Tramos | Distancia (km) | Intervalo de tiempos de viaje (h) |
| --- | --- | --- |
| Arboleda - Aliviadero | 1.950 | 2.311 | 2.973 | 3.828 |
| Aliviadero - PTAR Oicata | 1.433 | 0.643 | 0.835 | 1.094 |
| PTAR Oicata - Playa Baja | 14.341 | 29.34 | 31.84 | 34.15 |
| Playa Baja - Rio Tuta | 9.333 | 26.67 | 31.03 | 35.13 |
| Rio Tuta - Río Sotaquirá | 4.935 | 9.963 | 13.96 | 16.84 |
| Río Sotaquirá - Paipa | 18.883 | 15.36 | 17.2 | 19.32 |
| Paipa - Duitama | 17.953 | 10.88 | 13.74 | 16.84 |
| Duitama - Nobsa | 1.895 | 15.36 | 17.2 | 19.32 |
| Nobsa - Vado Castro | 3.628 | 0.805 | 1.117 | 1.51 |
| Vado Castro - Paz de Rio | 37.084 | 9.939 | 10.58 | 11.22 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se realiza una comparación de los tiempos de viaje obtenidos versus la hidráulica levantada de cada tramo, para esto se utiliza la siguiente fórmula propuesta por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales-ANLA y se encuentra en el Anexo 3 “Metodología para la definición de la longitud de influencia de vertimientos sobre corrientes de agua superficial” de los términos de referencia para estudios ambientales:

Donde:

t = Tiempo de viaje medio

L = Longitud del tramo

V= Velocidad media

Tabla 22 Comparación de Tiempos de Viaje Trazadores vs Hidráulica

| Tramos | Distancia (km) | Tiempo de Viaje Trazador (h) | Velocidades (m/s) | Tiempo de Viaje Hidráulico (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arboleda - Aliviadero | 1.9 | 3.0 |  |  |
| Aliviadero - PTAR Oicata | 1.4 | 0.9 | 0.27 | 1.5 |
| PTAR Oicata - Playa Baja | 14.3 | 31.8 | 0.44 | 9.1 |
| Playa Baja - Rio Tuta | 9.3 | 30.9 | 0.62 | 4.2 |
| Rio Tuta - Río Sotaquirá | 4.9 | 13.6 | 0.31 | 4.4 |
| Río Sotaquirá - Paipa | 18.8 | 17.3 | 0.31 | 16.9 |
| Paipa - Duitama | 17.9 | 13.8 | 0.64 | 7.8 |
| Duitama - Nobsa | 1.8 | 17.3 | 0.42 | 1.3 |
| Nobsa - Vado Castro | 3.6 | 1.1 | 0.42 | 2.4 |
| Vado Castro - Paz de Rio | 37.0 | 10.6 | 0.43 | 24.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Los tiempos de viaje obtenidos con los trazadores realizados para los diferentes tramos y los resultados hidráulicos no son acordes. Los tiempos de viaje calculado utilizando como trazador cloruro de sodio para un tramo de un km, no es representativo para las distancias que existe entre tramos que pueden llegar a ser más de 30 km.

La metodología de tiempos de viaje implementada en la toma de muestras por parte del laboratorio siguiendo la masa de agua, se realizó aplicando hidráulica, determinando velocidades medias con un equipo aforador SteamPro ADCP.

El SteamPro ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler o Perfilador de Corrientes Acústico Doppler), permite calcular que tan rápido se mueve una corriente de agua a través de propia columna. El equipo ADCP no solo mide la velocidad de la corriente superior de flujo, sino también a lo largo del perfil de profundidad de una sección transversal perteneciente a un cuerpo de agua.

La medición de corrientes se realiza a partir del principio de ondas de sonido llamado efecto Doppler, el ADCP funciona transmitiendo “Ping” o pequeños pulsos de sonidos a frecuencias constantes dentro del agua. A medida que las ondas de sonido viajan, estas rebotan al encontrarse con partículas suspendidas en el flujo de agua, y se reflejan de vuelta al equipo (Ver Figura 21). Debido al efecto Doppler, las ondas de sonido devueltas desde las partículas suspendidas que se alejan del equipo, cambian de manera ligera su frecuencia a una más baja cuando estas llegan al perfilador; por otro lado las partículas que se mueven hacia el equipo reflejan ondas de sonido con frecuencia un poco más alta. Las ondas recibidas por el perfilador y su diferencia de frecuencia son llamadas “el desplazamiento Doppler”. El equipo utiliza este desplazamiento para calcular que tan rápido se mueve una partícula y el agua alrededor de ella.

Figura 21 Desplazamiento Doppler en las ondas emitidas por el equipo ADCP

Fuente: Manual de usuario del software equipo SteamPro ADCP

Las ondas de sonido que golpean las partículas lejanas al perfilador tardan más tiempo en volver, que las ondas que tocan partículas más cercanas al mismo. Mediante el cálculo del tiempo que tardan las ondas en volver y el desplazamiento Doppler, el equipo puede calcular la velocidad de la corriente en cada profundidad a partir de cada serie de “Pings”.

Una de las características más importantes del equipo ADCP es la de calcular los perfiles de velocidad a través del perfilador integrado en el equipo. El equipo divide el perfil de velocidad en segmentos uniformes llamados celdas de profundidad o “Bins”. Cada celda de profundidad se puede comparar a la medida unitaria de una sub-sección bajo la metodología de los aforos convencionales. Por lo tanto, los perfiles de velocidad del ACDP son equivalentes a la medida uniforme de la profundidad, en la totalidad del transepto en el cual se realiza el aforo (Ver Figura 22).

Figura 22 Cálculo de perfiles de velocidad a través del equipo ADCP

Fuente: Manual de usuario del software WinRiver II

Una vez realizados los transeptos a lo ancho del cuerpo de agua que se esté aforando el Software WinRiver II, se encarga de traducir la información enviada en tiempo real del equipo ADCP dando como resultados los perfiles de velocidad que registran a través de un gráfico la profundidad, el ancho y la sección transversal para cada perfil, el equipo ADCP es capaz de hacer correcciones automáticas sobre los datos tomados en tiempo real de manera trigonométrica

De esta manera en cada medición que se realizó, se tomaron los resultados hidráulicos para determinar los tiempos de viaje medios para hacer seguimiento a la masa de agua en el monitoreo de calidad del río.

Tabla 23 Tiempos de Viajes calculados para la campaña de monitoreo Río Chicamocha

| Cuenca | Estación | Distancia Abscisado (m) | Tiempo (Parcial) min | Tiempo de Viaje (Parcial) hora | Días |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Aguas Arriba Tunja | 2913.4 |  |  | Día 1 |
| Alta | La Vega | 9851.1 | 144.54 | 2.41 |  |
| Alta | Arboleda | 12679.4 | 58.92 | 0.98 |  |
| Alta | Descarga Tunja (movido) | 14520.8 | 38.36 | 0.64 |  |
| Alta | Oicata | 17423.6 | 60.48 | 1.01 |  |
| Alta | Combita | 23897.0 | 134.86 | 2.25 |  |
| Alta | Playa Arriba | 28682.4 | 99.69 | 1.66 |  |
| Alta | Playa Abajo | 33018.5 | 55.59 | 0.93 | Día 2 |
| Alta | Tuta | 40700.4 | 98.49 | 1.64 |  |
| Alta | Bosiga | 47669.5 | 116.15 | 1.94 |  |
| Alta | La Reforma | 51960.9 | 71.52 | 1.19 |  |
| Alta | Arriba Termo Paipa | 58416.6 | 107.60 | 1.79 |  |
| Media | Laguna Termo Paipa | 58973.8 | 9.29 | 0.15 |  |
| Media | La Siberia | 62497.4 | 58.73 | 0.98 | Día 3 |
| Media | El Paraiso | 71331.5 | 147.24 | 2.45 |  |
| Media | San Rafael | 79554.9 | 137.06 | 2.28 |  |
| Media | Punta Larga | 86209.8 | 110.92 | 1.85 |  |
| Media | Los Cambulos | 94772.4 | 118.92 | 1.98 |  |
| Media | Puente Chameza | 99387.1 | 64.09 | 1.07 |  |
| Media | Nazareth (APR) | 101068.7 | 23.35 | 0.39 |  |
| Media | Vado Castro | 104254.4 | 44.25 | 0.74 | Día 4 |
| Media | La Turca | 107904.1 | 50.69 | 0.84 |  |
| Media | Corrales | 113600.0 | 79.11 | 1.32 |  |
| Media | Beteitiva | 126452.4 | 178.51 | 2.98 |  |
| Media | Paz del Rio | 139513.1 | 167.45 | 2.79 |  |
| Media | Socha | 145732.9 | 79.74 | 1.33 |  |
| Media | Aguas Arriba Susacon | 180646.7 | 447.61 | 7.46 | Día 5 |
| Media | Puente Pinzon | 185753.9 | 65.48 | 1.09 |  |
| Media | Puente Palmera | 210214.9 | 313.60 | 5.23 |  |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

  - MONITOREO DE CALIDAD

En total se realizan 4 Campañas de monitoreo, llevadas a cabo la primera en el mes de febrero, la segunda en el mes de junio, el tercero en el mes de agosto y la cuarta campaña en el mes de octubre de 2015. En esta sección se presentan las características de cada sitio de monitoreo para la Campaña 1, en las cuales se presenta la sección transversal, datos de caudales y velocidaes y características propias de los sitios de monitoreo.

Tabla 24 Relación de secciones levantadas en campo sobre el cauce principal del río Chicamocha

| Punto | Section Levantada | Foto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  | Estación 1. Aguas Arriba Tunja Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado en el casco urbano de la ciudad de Tunja, de fácil acceso por la vía principal. El lecho del río ha sido remplazado por un canal de sección trapezoidal en concreto. El caudal que fluye es muy bajo, imposibilitando su aforo. |
| 2 |  |  | Estación 2. La Vega Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado sobre la vía principal de la ciudad el Tunja, no presenta dificultad de acceso, presenta buena condición en su calidad del agua, abundante vegetación a lo largo de la sección. Caudal aforado = 0.014 m3/s Velocidad = 0.166 m/s |
| 3 |  |  | Punto 2. Río Jordan Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado a 50 metros a la derecha de la antigua vía Motavita de la ciudad de Tunja, punto de fácil acceso, presenta inadecuadas condiciones de calidad y su corriente esta canalizada hasta la confluencia. Caudal aforado = 0.009 m3/s Velocidad = 0.033 m/s |
| 4 |  |  | Estación 4. Arboleda Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado en el Sector de la Arboleda, parte posterior en el puente de la circunvalar en el cruce de la vía con el Rio Jordán, el punto presenta fácil acceso y malas condiciones en la calidad del agua, presenta poca cobertura vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 0.034 m3/s Velocidad = 0.252 m/s |
| 6 |  |  | Punto 6. Quebrada Honda Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado sobre la vía Circunvalar, este punto presenta facilidad de acceso, mala condición de su calidad del agua y poca vegetación en el trayecto. Caudal aforado = 0.068 m3/s Velocidad = 0.428 m/s |
| 7 |  |  | Estación 7. Oicata Fecha: 04/02/2015 Punto ubicado sobre la vía principal Tunja-Oicata, punto de fácil acceso; presenta mala condición en su calidad de agua, abundante vegetación a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.108 m3/s Velocidad = 0.45 m/s |
| 8 |  |  | Estación 8. Combita Fecha: 04/02/2015 Punto Ubicado 500 metros después del peaje vía Tunja-Duitama, punto de fácil acceso, presenta inadecuadas condiciones en la calidad del agua, además de transporte de espuma, baja cobertura vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 0.39 m3/s Velocidad = 0.92 m/s |
| 9 |  |  | Estación 10. Playa Aguas Arriba Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado aguas arriba la Playa, el punto es de fácil acceso. El cuerpo de agua presentaba inadecuadas condiciones de calidad, además de acumulación y transporte de espuma, alta cobertura vegetal a lo largo de su trayecto. Caudal aforado = 0.13 m3/s Velocidad = 0.127 m/s |
| 10 |  |  | Estación 10. Playa Aguas Abajo Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado aguas abajo la Playa, el punto es de fácil acceso. El cuerpo de agua presentaba inadecuadas condiciones de calidad, además de acumulación y transporte de espuma, alta cobertura vegetal y rocosa a lo largo de su trayecto. Caudal aforado = 0.13 m3/s Velocidad = 0.127 m/s |
| 11 |  |  | Punto 11. Río Piedras Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado 500 metros adelante del peaje de Tuta en la vía que conduce de Tunja-Duitama, presenta fácil acceso y malas condiciones en la calidad del agua, también presenta poca cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.020 m3/s Velocidad = 0.020 m/s |
| 12 |  |  | Punto 12. Río Tuta Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado en el puente Tuta costado izquierdo vía principal del pueblo a la Siderúrgica de Boyacá, el punto presenta fácil acceso además de regulares condiciones de la calidad del agua, poca cobertura vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 1.337 m3/s Velocidad = 0.243 m/s |
| 13 |  |  | Estación 13. Tuta Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado a 300 metros arriba del puente donde se encuentra ubicada la estación de Tuta, el punto presenta fácil acceso, condiciones regulares en la calidad del agua y poca cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.788 m3/s Velocidad = 0.313 m/s |
| 14 |  |  | Estación 14. Bosiga Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado vía principal Duitama-Sogamoso, el punto presenta facilidad del acceso, buenas condiciones de calidad del agua y presenta abundante vegetación al rededro del trayecto. Caudal aforado = 1.862 m3/s Velocidad = 0.298 m/s |
| 15 |  |  | Punto 15. Río Sotaquirá Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado en el sector de Maguncia en la parte posterior de la bomba, el punto presenta fácil acceso, malas condiciones en la calidad del agua y alta cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.340 m3/s Velocidad = 0.079 m/s |
| 16 |  |  | Estación 16. La Reforma Fecha: 05/02/2015 Punto Coincidente con Estación hidrológica del IDEAM, aguas abajo de la presa de Maguncia, presenta fácil acceso y condiciones regulares en la calidad del agua, presenta alta cobertura vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 0.207 m3/s Velocidad = 0.084 m/s |
| 17 |  |  | Estación 17. Aguas Arriba Termopaipa Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado aguas arriba Termoelectricas de Paipa, el punto es de fácil acceso, el cuerpo de agua presenta adecuadas condiciones de calidad, presenta baja cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 9.743 m3/s Velocidad = 0.109 m/s |
| 18 |  |  | Estación 18. Aguas Abajo Termopaipa Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado aguas abajo Termoelectricas de Paipa, el punto es de fácil acceso, el cuerpo de agua presenta regular condición en su calidad y poca cobertura vegetal y rocosa a lo del trayecto. Caudal aforado = 1.984 m3/s Velocidad = 0.54 m/s |
| 19 |  |  | Punto 19. Descarga Sochagota Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado a 200 metros de la PTAR de Paipa, el punto es de fácil acceso; el cuerpo de agua presenta inadecuadas condiciones en su calidad y poca cobertura vegetal y rocosa a lo largo de su trayecto. Caudal aforado = 0.116 m3/s Velocidad = 0.06 m/s |
| 20 |  |  | Estación 20. PTAR Paipa Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado a 250 metros de la PTAR de Piapa después de la confluencia con la descarga Sochagota, el punto presenta fácil acceso; el cuerpo de agua presenta inadecuadas condiciones en su calidad y abundante cobertura vegetal y buchona a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.388 m3/s Velocidad = 0.433 m/s |
| 21 |  |  | Punto 21. Río Surba Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado a 500 metros de la vereda más cercana a la vía principal Tunja-Duitama, el punto presenta fácil acceso; el cuerpo de agua presenta regular condición en su calidad, presenta baja cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.082 m3/s Velocidad = 0.025 m/s |
| 22 |  |  | Estación 22. El Paraíso Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado sobre la vía Duitama al sector el Paraíso, el punto presenta fácil acceso y mala condiciones la calidad del agua, este punto también presenta poca vegetación a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.905 m3/s Velocidad = 0.23 m/s |
| 23 |  |  | Estación 23. San Rafael Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado en inmediaciones del matadero municipal de Duitama y la casa de Bombas del acueducto municipal, y coincide con la estación hidrológica San Rafael del IDEAM, el punto presenta fácil acceso además de condiciones regulares en la calidad del agua, también presenta alta cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.997 m3/s Velocidad = 0.33 m/s |
| 24 |  |  | Punto 24. Río Chiticuy Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado 300 metros costado izquierdo de la vía Tunja-Duitama, el punto presenta fácil acceso; el cuerpo de agua presenta buenas condiciones de calidad y alta cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.055 m3/s Velocidad = 0.23 m/s |
| 25 |  |  | Estación 25. Punta Larga Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado en la vía Sogamoso-Duitama, en el sector Punta Larga, punto de fácil acceso, el punto presenta malas condiciones en la calidad del agua, además de poca cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.181 m3/s Velocidad = 0.11 m/s |
| 26 |  |  | Estación 26. Los Cámbulos Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado bajo el puente vía Sogamoso-Nobsa, el punto presenta fácil acceso e inadecuadas condiciones en la calidad del agua, presenta poca cobertura rocosa y vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 0.647 m3/s Velocidad = 0.080 m/s |
| 27 |  |  | Estación 27. Canal Vargas Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado 500 metros costado derecho del puente Chameza vía Duitama-Sogamoso, el punto presenta fácil acceso; el cuerpo de agua muestra inadecuadas condiciones en su calidad, presenta poca cobertura vegetal a lo largo de su trayecto. Caudal aforado = 0.990 m3/s Velocidad = 0.183 m/s |
| 28 |  |  | Estación 28. Puente Chameza Fecha: 06/02/2015 Punto ubicado bajo el puente Chameza vía Duitama-Sogamos, el punto presenta fácil acceso, presenta inadecuadas condiciones en su calidad del agua; además de poca vegetación a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.647 m3/s Velocidad = 0.080 m/s |
| 29 |  |  | Estación 29. Nazareth Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado dentro del municipio de Nazaret, el punto presenta fácil acceso, también presenta inadecuadas condiciones en la calidad del agua y baja cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.02 m3/s Velocidad = 0.20 m/s |
| 30 |  |  | Estación 30. Vado Castro Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado a 200 metros costado derecho vía Sogamoso-Corrales, el punto presenta fácil acceso, presenta inadecuadas condiciones de calidad del agua y vegetación a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.514 m3/s Velocidad = 0.326 m/s |
| 31 |  |  | Punto 31. Río Monguí Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado sobre la vía Sogamoso-Corrales, el punto presenta fácil acceso además de buena calidad del agua en su cauce, presenta cobertura vegetal y rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.086 m3/s Velocidad = 0.031 m/s |
| 32 |  |  | Estación 32. La Turca Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado costado derecho de la vía que comunica Sogamoso-Corrales, el punto presenta fácil acceso, también presenta inadecuadas condiciones de calidad, además de transporte y acumulación de espuma, baja cobertura vegetal a lo largo de la sección. Caudal aforado = 1.09 m3/s Velocidad = 0.34 m/s |
| 33 |  |  | Punto 33. Río Gámeza Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado sobre la vía Sogamoso-Corrales bajo el puente Gameza, antes de la confluencia con el río Chicamocha; el punto presenta fácil acceso, también presenta buena condición en su calidad del agua, presenta baja cobertura vegetal y alta cobertura rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 0.605 m3/s Velocidad = 0.19 m/s |
| 34 |  |  | Estación 34. Corrales Fecha: 07/02/2015 Punto ubicado en el puente de la entrada principal del municipio de corrales, el punto presenta fácil acceso, mala condición en la calidad del agua, también presenta alta cobertura rocosa y baja cobertura vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.24 m3/s Velocidad = 0.47 m/s |
| 35 |  |  | Estación 35. Beteitiva Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado bajo el puente de la vía Tasco-Beteitiva, este punto es de fácil acceso, presenta mala condición en la calidad del agua, también presenta alta cobertura vegetal y rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.754 m3/s Velocidad = 0.265 m/s |
| 36 |  |  | Punto 36. Río Soapaga Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado dentro del municipio de Paz del Río sobre la cabecera de la mina Acerías, punto de fácil acceso y presenta buenas condiciones en la calidad del agua, además de alta cobertura vegetal y rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 3.397 m3/s Velocidad = 0.825 m/s |
| 37 |  |  | Estación 37. Paz del Río Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado dentro del municipio de Paz del Río, en la entrada vía Tasco, el punto presenta fácil acceso además de regulares condiciones de calidad del agua, también presenta baja cobertura vegetal y alta cobertura rocosa a lo largo de la sección. Caudal aforado = 1.32 m3/s Velocidad = 0.49 m/s |
| 38 |  |  | Estación 38. Socha Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado vía veredal antes del municipio de Socha, presenta dificultad de acceso además de regulares condiciones en la calidad del agua, presenta alta cobertura rocosa y vegetal a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.47 m3/s Velocidad = 0.53 m/s |
| 39 |  |  | Punto 39. Río Cometa Fecha: 05/02/2015 Punto ubicado en la vía que comunica a los municipios Socha-Socota, el punto presenta fácil acceso, buena condición en la calidad del agua, también presenta alta cobertura rocosa. Caudal aforado = 0.065 m3/s Velocidad = 0.067 m/s |
| 40 |  |  | Estación 40. Aguas Arriba Río Susacón Fecha: 08/02/2015 Punto ubicado antes de la confluencia al rio Chicamocha, el punto presenta dificultad de acceso además de buena condición de calidad del agua, también presenta alta cobertura vegetal y rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.497 m3/s Velocidad = 0.452 m/s |
| 41 |  |  | Punto 41. Río Susacón Fecha: 08/02/2015 Punto ubicado después de la confluencia con el rio Susacon, el punto presenta dificultad de acceso, también presenta regular condición en la calidad del agua además de alta cobertura rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 2.67 m3/s Velocidad = 0.43 m/s |
| 42 |  |  | Estación 42. Puente Pinzón Fecha: 08/02/2015 Punto ubicado bajo el puente Pinzón vía Soata-Boavita, el punto presenta fácil acceso, también presenta regular condición en la calidad del agua, además de presentar alta cobertura rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.62 m3/s Velocidad = 0.87 m/s |
| 43 |  |  | Punto 43. Río Nevado Fecha: 08/02/2015 Punto ubicado sobre la vía que comunica El Cocuy-Capitanejo, el punto presenta fácil acceso además de buenas condiciones en la calidad del agua, el punto también presenta alta cobertura rocosa a lo largo del trayecto. Caudal aforado = 1.73 m3/s Velocidad = 0.80 m/s |
| 44 |  |  | Estación 44. Puente Palmera Fecha: 08/02/2015 Punto ubicado en la entrada del Municipio de Capitanejo, el punto presenta fácil acceso, también presenta buenas condiciones en la calidad del agua además de presentar alta cobertura rocosa a lo largo de la sección. Caudal aforado = 2.25 m3/s Velocidad = 0.47 m/s |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

  - RESULTADOS DE CALIDAD RÍO CHICAMOCHA

Se presenta a continuación los perfiles de calidad campaña seca realizada en el mes de febrero y húmeda en el mes de junio de 2015, de los parámetros más relevantes indicadores de calidad y clasificados por cuenca alta y cuenca media.

    - Resultados de Cuenca Alta

- DBO 5

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

Los niveles más bajos de DBO5 reportados en los monitoreo de ambas campañas son <5 mg/L (límite de detección de la técnica de análisis) para las estaciones: Tuta, Bosiga, La Reforma, El Paraíso y Punta Larga; por otro lado, existe una diferencia marcada de dilución en los periodos de lluvias, en la campaña seca los niveles más altos se encontraron en las estaciones: Oicatá alcanzando casi los 550 mg/L, mientras en la campaña húmeda para el mismo punto se reporta solo 200 mg/L.

- SST

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

Los niveles más altos de Solidos Suspendidos Totales fueron monitoreados en la campaña seca, alcanzando hasta 250 mg/L correspondiente a la estaciones de Oicatá, condiciones de concentración altas también de DBO5 en la misma estación, para la campaña húmeda la condición cambia y existe dilución de carga, y para la estación Oicatá se reporta en el tramo 100 mg/L. Las condiciones desde la estación La Reforma hasta Pte Chameza no sobrepasan los 100 mg/L.

- DQO

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

Los niveles más bajos de DQO registrados son de <20 mg/L (límite de detección de la técnica de análisis) para las estaciones: Tuta, Bosiga, La Reforma, El Paraíso y Punta Larga; por otro lado los niveles más altos se encontraron en las estaciones: Oicatá (887 mg/L), Cómbita (445mg/L) y Río Jordán (269 mg/L) en la temporada seca, para la temporada húmeda el comportamiento es similar, pero las concentraciones alcanzan solo 300 mg/L.

- Oxígeno disuelto (OD)

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

En cuanto al Oxígeno Disuelto se encontraron los niveles más altos en las estaciones Punta Larga y Los Cámbulos; el nivel más bajo encontrado es de 0.0 mg/L en las estaciones: Río Jordán, Arboleda, Cómbita, Playa Arriba y Puente Chameza.

    - Resultados de Cuenca Media

- DBO 5

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

El nivel más bajo de DBO5 registrado en el tramo es de<5 mg/L (límite de detección de la técnica de análisis) en la estación Socha para la campaña seca. Los niveles más altos se encontraron en las estaciones: Corrales (89 mg/L) y La Turca (72 mg/L), en temporada húmeda conserva la tendencia en los mismos puntos, sin embardo hay mayor dilución.

- SST

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

Los niveles más altos de Solidos Suspendidos Totales son de 1295 mg/L y 1227 mg/L correspondientes a las estaciones de La Turca y Aguas Arriba Susacón respectivamente, para la campaña seca, en condiciones de humedad el comportamiento presenta un pico de 1700 mg/L en la estación Pte Pinzón, es una condición natural del río presentar altos solidos suspendidos en épocas de invierno, esto no indica alta contaminación por condiciones antrópicas.

- DQO

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

Los análisis indican que el comportamiento de de censo en el primer tramo de la segunda cuenca, sin embargo para ambas temporadas se incrementa al final en el punto Pte Palmera, alcanzando casi 60 mg/L.

- Oxígeno disuelto (OD)

| Campaña Seca | Campaña Húmeda |
| --- | --- |

En cuanto al Oxígeno Disuelto el monitoreo muestra una recuperación total en ambas campañas del parámetro, alcanzando los niveles de saturación máximos.

  - ÍNDICES DE CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL RÍO CHICAMOCHA

Para conocer el estado de calidad del agua del río Chicamocha, se determinaron índices de calidad, como herramientas que permiten asignar un valor de calidad al río a partir de diferentes parámetros.

    - Índice de Calidad de Aguas (ICA)

El Índice de calidad del agua es el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para un conjunto de cinco o seis variables, registradas en una estación de monitoreo j en el tiempo t.

El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de cinco o seis variables que determinan, en gran parte, la calidad de las aguas corrientes superficiales.

La fórmula de cálculo del indicador es:

Donde:

ICAnjt:Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n variables.

Wi:Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.

Iikjt:Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición realizada en el trimestre k, del período de tiempo t.

n:  Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual a 5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se seleccione.

Cálculo del valor de cada variable:

A continuación se muestran las ecuaciones de referencia.

Oxígeno disuelto (OD):

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es mayor al 100%:

Sólidos suspendidos totales (SST):

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos se calcula como sigue:

Demanda química de oxígeno (DQO):

Mediante adaptación de la propuesta de la Universidad Politécnica de Catalunya se calcula con la fórmula:

Conductividad eléctrica (C.E.):

Se calcula como sigue:

pH:

Mide la acidez, valores extremos pueden afectar la flora y fauna acuáticas.

Nitrógeno total/Fósforo total (NT/PT):

La fórmula para calcular el subíndice de calidad para NT/PT es:

En las siguientes tablas se resumen las variables que están involucradas en el cálculo del indicador para los casos en los que se emplea 5 o 6 variables, la unidad de medida en la que se registra cada uno de ellos y la ponderación que tienen dentro de la fórmula de cálculo.

Tabla 25 Variables y ponderaciones para el caso de 5 variables

| Variable | Unidad de Medida | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 0.2 |
| SST | mg/L | 0.2 |
| DQO | mg/L | 0.2 |
| Conductividad | us/cm | 0.2 |
| pH | Unidades de pH | 0.2 |

Fuente: IDEAM

Tabla 26 Variables y ponderaciones para el caso de 6 variables

| Variable | Unidad de Medida | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Oxígeno Disuelto | % Saturación | 0.17 |
| SST | mg/L | 0.17 |
| DQO | mg/L | 0.17 |
| NT/PT | - | 0.17 |
| Conductividad | us/cm | 0.17 |
| pH | Unidades de pH | 0.15 |

Fuente: IDEAM

Tabla 27 Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA

| Categorías de valores que puede tomar el indicador | Calificación de la calidad del agua | Señal de Alerta |
| --- | --- | --- |
| 0.00 – 0.25 | Muy Mala | Rojo |
| 0.26 – 0.50 | Mala | Naranja |
| 0.51 – 0.70 | Regular | Amarillo |
| 0.71 – 0.90 | Aceptable | Verde |
| 0.91 – 1.00 | Buena | Azul |

Fuente: IDEAM

Aplicando la metodología se presentan los resultados obtenidos de ICA para la corriente principal del río Chicamocha.

Figura 23 Índice de Calidad de Aguas – ICA, Estaciones Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

El río en los primeros kilómetros tiene una condición regular, la estación La Reforma muestra una mejoría sin embargo luego de atravesar el municipio de Paipa las condiciones cambian a regulares. Los peores puntos están reportados en Nazareth y La Turca, el ICA resultado para la estación Pte Pinzón indica gran presencia de solidos suspendidos.

De igual forma se presentan los resultados obtenidos de ICA para los afluentes principales monitoreado del río Chicamocha.

Figura 24 Índice de Calidad de Aguas – ICA, Puntos – Afluentes del Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

    - Índice de Contaminación de materia orgánica y de solidos suspendidos.

Índice de contaminación de materia orgánica (ICOMO)

Este índice se expresa en diferentes variables que incluyen: nitrógeno amoniacal, nitritos, fósforo, oxígeno, demanda de oxígeno (DBO5, DQO) y coliformes totales y fecales principalmente. Se seleccionaron demanda bioquímica de oxígeno y coliformes totales, ya que ellas reflejan fuentes diferentes de contaminación orgánica, así como el porcentaje de saturación del oxígeno que indica la respuesta o capacidad ambiental del ecosistema ante este tipo de polución.

El ICOMO se obtiene de la siguiente formula:

Donde:

IDBO: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

ICOT: Se obtiene a partir de la siguiente expresión:

I%OXÍGENO: Se obtiene a partir de las siguientes expresiones:

Cuando % saturación de oxigeno es < 100%:

Cuando % saturación de oxigeno es > 100%:

Tabla 28 Categorías de valores del indicador ICOMO

| Categorías de valores que puede tomar el indicador | Calificación de la calidad del agua | Señal de Alerta |
| --- | --- | --- |
| 0.8 – 1.0 | Muy Alto | Rojo |
| 0.6 – 0.8 | Alto | Naranja |
| 0.4 – 0.6 | Medio | Amarillo |
| 0.2 – 0.4 | Bajo | Verde |
| – 0.2 | Ninguno | Azul |

Fuente: ICATest v1.0

Índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS)

Este índice se expresa a partir de la variable solidos suspendidos totales, enmarcándolo en diferentes rangos, a los cuales se les asigna el índice de calidad. Se resalta que para algunos de los afluentes e incluso el río Chicamocha, son de condiciones de solidos altas, y aunque el índice sea negativo no quiere decir necesariamente que existe una contaminación antrópica.

El ICOSUS se obtiene a partir de la siguiente expresión:

Tabla 29 Categorías de valores del indicador ICOSUS

| Categorías de valores que puede tomar el indicador | Calificación de la calidad del agua | Señal de Alerta |
| --- | --- | --- |
| 0.8 – 1.0 | Muy Alto | Rojo |
| 0.6 – 0.8 | Alto | Naranja |
| 0.4 – 0.6 | Medio | Amarillo |
| 0.2 – 0.4 | Bajo | Verde |
| 0.0 – 0.2 | Ninguno | Azul |

Fuente: ICATest v1.0

Aplicando las metodologías de cálculos de ICOMO e ICOSUS se presentan los resultados obtenidos para la cuenca del río Chicamocha.

Figura 25 Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO, del Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Figura 26 Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos– ICOSUS, del Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Así mismo se realizaron los cálculos de los índices ICOMO e ICOSUS de los principales afluentes del río Chicamocha.

Figura 27 Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO, de los afluentes del Río Chicamocha

Fuente: INGFOCOL 2015

Figura 28 Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos– ICOSUS, de los afluentes del Río Chicamocha

Fuente: INGFOCOL 2015

- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MODELO DE CALIDAD QUAL 2Kw

EL modelo de calidad de agua QUAL2K (Chapra, 2001) es una versión mejorada del modelo QUAL2E (Brown and Barnwell 1987). Este opera bajo Excel como interfaz de captura de datos e igualmente para la generación y presentación de resultados, todas las operaciones en la interfaz del software se han programado en Visual Basic for Appliccations (VBA, por sus siglas en inglés), adicionalmente los procesos que se refieren a cálculos numéricos se programaron en Fortran 90.

Este modelo presenta grandes ventajas respecto al QUAL2E incluyendo:

- El tipo de segmentación de la corriente de agua a estudiar, anteriormente los tramos y elementos debían estar igualmente espaciados, ahora los elementos pueden variar entre tramo y tramo.

- Utiliza una gran variedad de parámetros para calcular y simular procesos que son esenciales en el análisis de la calidad de agua, por ejemplo, el pH se basa en la alcalinidad y el total del carbono inorgánico simulados dentro del modelo; la intensidad de luz que penetra en el cuerpo de agua es calculado en función de las algas –que son simuladas internamente- y los sólidos inorgánicos presentes; para representar el carbono orgánico el modelo simula la demanda bioquímica de oxígeno ejercida por los sedimentos (puede ser de manera lenta o rápida); puede simularse un patógeno, este se determina en función de la temperatura, la luz; entre otros.

- Este modelo permite especificar parámetros  para el cálculo de la cinética en los tramos, esto incluye entre otros procesos la disolución, hidrólisis, oxidación, nitrificación, desnitrificación y fotosíntesis.

- Para representar la zona anaerobia, el modelo reduce el proceso de oxidación al encontrar niveles bajos de oxígeno; igualmente al presentar este nivel, el modelo realiza el proceso de desnitrificación.

Los procesos modelados en QUAL2K se muestran en la siguiente figura.

Figura 31 Interacciones agua - sedimento consideradas por el modelo QUAL2K

Fuente: Tomado de UNIANDES, 2002

La materia orgánica particulada (MOP) se sedimenta en el lecho, en la zona anaerobia el carbono orgánico se descompone para formar metano disuelto,

Ecuación 31

El metano pasa a la zona aeróbica superior por difusión donde se oxida generando demanda béntica (demanda generada por los sedimentos),

Ecuación 32

El metano que no se oxida y se satura por carencia de oxígeno pasa a la columna de agua donde puede ocurrir oxidación adicional o salir en forma de burbujas a la superficie y difundir a la atmósfera.

En el sedimento se genera amonio en un proceso llamado de amonificación de nitrógeno orgánico y se crea un gradiente que alimenta amonio a la zona aerobia donde la nitrificación crea una reducción adicional del oxígeno disponible en el lecho. El amonio que no es convertido a nitrato se difunde hacia la columna de agua donde podría oxidarse,

Ecuación 33

En condiciones anaeróbicas por el contrario ocurre una desnitrificación que conlleva a la formación de nitrógeno libre en forma gaseosa. La fuente de carbono para la desnitrificación es el metano,

Ecuación 34

El modelo QUAL2K, como su antecesor QUAL2E, permite evaluar la capacidad asimilativa de agua residual de una corriente mediante la simulación de varios constituyentes de calidad del agua utilizando una solución de estado estable en diferencias finitas de las ecuaciones de advección y dispersión de masa y de reacción.

El modelo representa una corriente de agua como una serie de tramos, que a su vez pueden ser divididos en la cantidad de elementos de un mismo tamaño que se desee; esta división se basa en el cambio en las características de la corriente, tales como la pendiente, la profundidad, el ancho, etc.; su numeración inicia en el punto más aguas arriba de la corriente principal, y, en caso de existir tributarios, su numeración igual inicia en el punto que se encuentras más aguas arriba continuando la serie de la corriente principal, la siguiente figura muestra un esquema de este proceso.

Figura 32 Segmentación de una corriente de agua (izq.). Representación de los tramos (der.)

Fuente: Chapra, 2006

Para cada elemento se realiza una serie de procesos, incluyendo un balance hidrológico, un balance térmico y un balance de masa y concentración de componentes:

1) Balance de flujo constante

Ecuación 35

donde  es el caudal de salida del elemento i en el elemento aguas abajo ;  es el caudal de entrada del elemento  proveniente del elemento aguas arriba ;  es el caudal total de entrada al elemento  de otras fuentes;  es el caudal total de salida del elemento  hacia otras fuentes(sumideros, tomas de agua, entre otros).

Figura 33 Balance de flujo

Fuente: Chapra, 2006

Una vez hecho esto, el modelo calcula la profundidad y velocidad, esto lo realiza por medio de vertederos, curvas de calibración o ecuaciones de Manning; la selección de uno de estos métodos depende de los parámetros que se ingresen al modelo, es decir, si se ingresan el alto y ancho del vertedero se utiliza este método, cuando estos valores son cero y se tienen los coeficientes de la curva de calibración se tienen, se utilizará éste, en caso contrario, el modelo utiliza las ecuaciones de Manning.

Posteriormente se realiza el cálculo del tiempo de viaje para cada segmento de la corriente de agua estudiada como

Ecuación 36

Donde  es el volumen del -ésimo elemento, asu vez es igual a , siendo  el área de la sección transversal del -ésimo elemento, y, la longitud del -ésimo elemento.

Por último el modelo determina la dispersión longitudinal, esto se puede realizar de dos formas, se ingresan los datos manualmente o el modelo internamente lo calcula utilizando la fórmula

Ecuación 37

Donde  es la dispersión longitudinal entre los elementos  e ,  es la velocidad, es el ancho,  es la profundidad promedio, y,  es la velocidad de corte, la cual se puede expresar como

Ecuación 38

Donde es la aceleración debida a la gravedad, y, es la pendiente del canal.

Una vez se calcula o ingresa  el modelo calcula la dispersión numérica

Ecuación 39

La dispersión del modelo  se calcula así:

Si  la dispersión es

Si la dispersión es cero

2) Balance de Calor,

Ecuación 310

donde  es la temperatura en el elemento  [ºC],  es el tiempo [d], es el coeficiente de dispersión entre los elementos  e  [m3/d],  es la carga neta de calor que recibe el elemento  proveniente de fuentes externas [cal/d],  es la densidad del agua [g/cm3],   calor específico del agua [cal/(gºC)],  es el flujo de calor aire-agua [cal/(cm2d)], y  es el flujo de calor agua-sedimentos [cal/(cm2d)].

Para el cálculo del coeficiente de dispersión, se utiliza la ecuación,

Ecuación 311

La carga neta de calor proveniente de otras fuentes se calcula como,

Ecuación 312

Donde  es la -ésima fuente de temperatura para el elemento , y,  es la -ésima fuente indirecta de temperatura para el elemento .

El balance de calor, toma en cuenta varios aspectos como lo son la transferencia de calor de elementos adyacentes, fuentes externas, descargas, la atmósfera y los sedimentos.

Figura 34 Balance de calor para un elemento

Fuente: Chapra, 2006

En el modelo existen dos procesos básicos para realizar este balance, el flujo superficial de calor y la transferencia de calor sedimentos-agua; el primero, se calcula como una combinación de cinco procesos:

Ecuación 313

Donde  es la radiación neta solar en la superficie del agua,  es la radiación atmosférica neta,  es la radiación reflejada del agua, es la conducción y,  es la evaporación; todos los flujos se expresan en cal/cm2/d.

Figura 35 Componentes del intercambio de calor en la superficie

Fuente: Chapra, 2006

La transferencia de calor sedimentos-agua, se modela como,

Ecuación 314

Donde  es la temperatura de los sedimentos que se encuentran debajo del elemento ,  es el flujo de calor sedimentos-agua, es la densidad de los sedimentos,  es el calor específico de los sedimentos y,  es el espesor de la capa de sedimentos.

El flujo de calor transmitido de los sedimentos al agua se calcula así,

Ecuación 315

Donde es la difusividad térmica del sedimento.

3) Balance de masas y componentes,

En general, para cualquier componente dentro de un elemento del modelo, el balance de masas está dado por,

Ecuación 316

Donde  es la carga externa del componente sobre el elemento , y,  son las fuentes y salidas del componente debido a reacciones y a mecanismos de transferencia de masa; un esquema se presenta a continuación.

Figura 36 Balance de masas

Fuente: Chapra, 2006

El modelo incluye las principales interacciones entre los ciclos de nutrientes (nitrógeno y fósforo), producción de phytoplankton y crecimiento de plantas macrófitas, demanda bioquímica de oxígeno, producción de oxígeno por fotosíntesis y re-aireación atmosférica y demanda de oxígeno por la materia orgánica sedimentada en el lecho. Adicionalmente incluye un balance de masa para minerales conservativos, y componentes no conservativos tales como sustancias radioactivas. En QUAL2K, la Clorofila-a se modela como un indicador de la cantidad de biomasa de algas y phytoplankton.  También calcula variables tales como el Nitrógeno Total, Fósforo Total, Nitrógeno Total Kjeldahl, Total de Sólidos Suspendidos, DBO última.  El cálculo de la Demanda de Oxígeno en los sedimentos (SOD, por sus siglas en inglés) y el Flujo de Nutrientes de los mismos, se realiza con un modelo desarrollado por Di Toro (Di Toro et al. 1991, Di Toro and Fitzpatrick. 1993, Di Toro 2001), a grandes rasgos, este modelo toma el carbono orgánico, el nitrógeno y el fósforo en la zona anaerobia donde se encuentran los sedimentos y a través de reacciones de mineralización los transforma en metano disuelto, amonio y fósforo inorgánico, estos componentes son llevados a la zona aerobia donde parte del metano y el amonio se oxida, el flujo necesario de oxígeno para que este proceso de oxidación ocurra es la demanda de oxígeno disuelto (SOD).

La versión utilizada en la modelación de calidad del Río Chicamocha es Qual 2Kw V5.1, para la primera calibración del modelo el río se dividió en varios tramos que dependieron de los días de monitoreo y longitudes. En total se tiene 4 días de modelos.

A continuación se presentas las gráficas de salida de los modelos de calidad de los parámetros más relevante de calidad de aguas.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 1er Día

Corresponde al Primer Tramo el Cual Tiene Inicio en el Río Jordan hasta la Estación Playa Arriba, correspondiendo a un tramo de 18.8 Km. A continuación se Presentan las Gráficas de los Resultados de la Modelación.

Figura 37 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Los Reportes de Solidos Inorgánicos Suspendidos en este tramo oscilan entre 5 y 150 (mgD/L), de acuerdo a los resultados de este parámetro para este tramo se observa que hay un punto crítico en la Estación Oicata (Km 8).

Figura 38 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados arrojados de este parámetro, se puede observar una variabilidad en el transcurso del trayecto inicial hasta el Km 5 Estación Descarga Tunja; el cual se determina como punto crítico para este tramo; a partir de allí se mantiene constante hasta la finalización del tramo.

Figura 39 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados de este parámetro los valores oscilan entre 150 y 300 mgO2/L, se observa que hay un punto crítico en el Km 2, estación La Arboleda y otro en la Estación Descarga Tunja Km 4; a partir de ese punto se mantiene un cambio lineal del resultado.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 2do Día

Corresponde al Segundo Tramo, tiene Inicio en la Estación hasta la Estación de Abajo la Playa hasta la Estación La Siberia, Este Tramo corresponde a una distancia 30.6 de Km. A continuación se Presentan las Gráficas de los Resultados de la Modelación.

Figura 310 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados de este parámetro, se puede observar que varía en todo el recorrido del tramo entro 0 y 160 mgD/L, teniendo un punto crítico en el Km 48 estación Arriba TermoPaipa.

Figura 311 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados de este parámetro su puede observar que los resultados varían entre 0 y 6 mg/L, los cuales se mantienen en constante variación a lo largo del tramo.

Figura 312 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados de este parámetro se puede observar que mantiene una constante variabilidad entre 10 y 120 mgO2/L a lo largo del tramo, teniendo puntos críticos al inicio en el Km 23 Estación Abajo la Playa y el Km 48 Estación Arriba TermoPaipa.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 3er Día-Parte 1

Corresponde al Tercer tramo, el cual tiene inicio en la Estación La Siberia, hasta La Estación San Rafael, correspondiendo a un Tramo de 17.2 Km. Este tramo se dividió en dos partes. A continuación se Presentan las Gráficas de Los Resultados de la modelación Para este Tramo.

Figura 313 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D3 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados de este Parámetro una variabilidad a lo largo del tramo, presentando un decrecimiento lineal.

Figura 314 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D3 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se Puede observar en los resultados de este parámetro, una variabilidad a lo largo del tramo entre 2 y 4 mg/L.

Figura 315 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D3 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar una variabilidad lineal a lo largo del tramo entre 40 y 20 mgO2/L, presentando el máximo valor en el inicio del trayecto en la estación La Siberia.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 3er Día-Parte 2

Corresponde al Tercer tramo, el cual tiene inicio en la Estación San Rafael, hasta La Estación Puente Chameza, correspondiendo a un Tramo de 19.8 Km. Este tramo se dividió en dos partes debido a la distancia que correspondía entre la Estación de Inicio y la Final. A continuación se Presentan las Gráficas de Los Resultados de la modelación Para este Tramo.

Figura 316 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D3 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los Resultados de este Parámetro se puede observar que los valores se mantienen constantes hasta aguas abajo Puente Chameza, donde presenta un crecimiento abrupto de este parámetro, alcanzando el máximo valor observado.

Figura 317 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D3 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados de este parámetro una variabilidad entre 2 y 6 mg/L a lo largo del tramo en su totalidad.

Figura 318 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D3 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados de este parámetro un decrecimiento lineal a lo largo del tramo hasta aguas abajo Puente Chameza, donde presenta un crecimiento elevado de 20 a 120 mgO2/L.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 4to Día-Parte 1

Corresponde al Cuarto Tramo, el cual tiene inicio en la Estación Puente Chameza, hasta La Estación Socha, correspondiendo a un Tramo de 46.2 Km. Este tramo se dividió en dos partes debido a la distancia que correspondía entre la Estación de Inicio y la Final. A continuación se Presentan las Gráficas de Los Resultados de la modelación Para este Tramo.

Figura 319 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D4 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados de este parámetro a lo largo del tramo, se puede observar que mantiene una constancia en los resultados arrojados.

Figura 320 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D4 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados arrojados para este parámetro que los valores varían a medida del transcurso de la distancia, presentando valores pico en las estaciones La Turca y Paz del Río.

Figura 321 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D4 – 1

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar para los resultados arrojados para este parámetro, que presenta un decrecimiento a lo largo del tramo, presentando cambias relevantes en las estaciones La Turca y Paz del Río.

Graficas Resultados Modelación Río Chicamocha 4to Día-Parte 2

Corresponde al Cuarto Tramo, el cual tiene inicio en la Estación Aguas Arriba Susacon, hasta La Estación Puente Palmera, correspondiendo a un Tramo de 29.6 Km. Este tramo se dividió en dos partes debido a la distancia que correspondía entre la Estación de Inicio y la Final. A continuación se Presentan las Gráficas de Los Resultados de la modelación Para este Tramo.

Figura 322 Grafica Solidos Suspendidos Inorgánicos (ISS) C1 D4 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Se puede observar en los resultados para este parámetro un cambio abrupto en el punto inicial del tramo, estación Socha, del cual a partir de ellos se presenta un decrecimiento lineal hasta la finalización del tramo.

Figura 323 Grafica Oxígeno Disuelto (OD) C1 D4 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados de este parámetro, se puede observar que arroja valores entre 5 y 6mg/L, el cual este presenta una variabilidad a lo largo del tramo, presentando el máximo valor en el Km 192 aguas abajo Puente Palmera.

Figura 324 Grafica Demanda Bioquímica de Oxigeno Rápida (CBODf) C1 D4 – 2

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Para los resultados arrojados para este parámetro, se puede observar un decrecimiento abrupto en la estación inicial Aguas Arriba Susacon y un crecimiento relevante en el Km 192 aguas abajo Puente Palmera.

- LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE USUARIOS

Para el levantamiento de usuarios se realizó la revisión de expedientes pertenecientes a CORPOBOYACÁ en el portal web del SIUX (Sistema único de información de expedientes), en donde se identificó el estado y la ubicación de cada expediente. Los expedientes revisados contemplan trámites tales como permiso de captaciones, permiso de vertimientos, licencias ambientales, quejas, programa social de legalización de minería, entre otros.

Posterior a su identificación, se verificó si dicho trámite hacia uso o afectación del recurso hídrico, para luego registrar toda su información Formato FGP-17 en el cual se anotan los datos del usuario, predio, fuente de la captación-vertimiento y el estado en el que se encuentra el trámite de la concesión o permiso de vertimiento con sus respectivas coordenadas, en el caso que las tuviera.

Finalmente con la información obtenida de expediente se realizó el censo físico, recorriendo la corriente principal, levantando todos los usuarios y comparando con la base encontrada en los expedientes de la Corporación.

Como resultado de este censo de usuarios se encontraron 126 vertimientos y 351 captaciones. En la siguiente figura se grafican los usuarios encontrados en la Figura 41.

Figura 41 Censo de usuarios corriente principal de Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

La concentración de usuarios de la corriente principal del río Chicamocha se da en la cuenca alta, la cuenca media es menos intervenida porque se encuentra encañonada y el acceso a su uso es en pendientes altas que impide desarrollar cualquier tipo de actividades

En la siguiente figura se presentan los tipos de vertimientos encontrados y los porcentajes de cada uno.

Figura 42 Relación de Vertimientos corriente principal

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

De los 126 vertimientos censados solo 25 cuentan con permisos de vertimientos o tramite de estos.

- ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

Basado en los usos actuales identificados a través del censo de usuarios, y considerando la calidad del río Chicamocha; se plantean los siguientes objetivos de calidad para la corriente principal de la cuenca alta y media del río Chicamocha.

Se definieron cuatro (4) usos para toda la corriente principal, estos usos son más restrictivos que los planteados en los anteriores objetivos de calidad; se definió que el primer tramo será para uso agrícola, un tramo después de pasar por el embalse La Playa de consumo humano en donde se encuentra captaciones de los municipios de Duitama, Nobsa y algunas juntas de acción comunal, luego un tramo agrícola que va hasta la altura del río Susacón y un tramo final recreacional. Ver Tabla 51.

Tabla 51 Objetivos de Calidad Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha

| Tramo | Coordenadas (Origen: Bogotá – Datum: Magna Sirgas) | Usos del Recurso | Objetivo de calidad | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA |
| Tramo 1 Aguas arriba de Tunja, hasta Playa arriba | 1.078.066 E 1.099.923 N (5° 29' 57,826" N 73° 22' 22,879" W) - 1.089.728 E 1.118.400 N (5° 39' 58,757" N 73° 16' 3,226" W) | Agrícola Pecuario Estético | Agrícola | pH (unidades) | 4,5 - 9,0 |
|  |  |  |  | Coliformes Totales (NMP/100 ml.) | 5000** |
|  |  |  |  | Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) | 1000** |
|  |  |  |  | Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes | Ausente |
|  |  |  |  | Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) | 100 |
|  |  |  |  | DBO (mg/l) | <10 |
|  |  |  |  | DQO (mg/l) | 30 |
|  |  |  |  | OD (mg/l) | 2 |
|  |  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 50-100 |
|  |  |  |  | Fosfatos (mg/l P-PO4) | 2 |
|  |  |  |  | Olor | Aceptable |
|  |  |  |  | Nitratos (N) | <50 |
|  |  |  |  | Nitritos (N) | 0,1 |
| Tramo 2 Desde Playa Abajo hasta Cámbulos | 1.091.327 E 1.120.781 N (5° 41' 16,181" N 73° 15' 11,149" W) - 1.126.184 E 1.127.829 N (5° 45' 3,657" N 72° 56' 18,068" W) | Consumo Humano y Doméstico. Agrícola Pecuario Estético Dilución y Asimilación | Consumo Humano y Doméstico | pH (unidades) | 5,0 - 9,0 |
|  |  |  |  | Coliformes Totales (NMP/100 ml.) | 20.000 |
|  |  |  |  | Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) | 2.000 |
|  |  |  |  | Turbiedad (Unidades Jackson de Turbiedad, UJT) | 150 |
|  |  |  |  | Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes | Ausente |
|  |  |  |  | Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) | 100 |
|  |  |  |  | DBO (mg/l) | 4,0 |
|  |  |  |  | DQO (mg/l) | 10 |
|  |  |  |  | OD (mg/l) | 4,0 |
|  |  |  |  | Color aparente (UPC) | 1000,0 |
|  |  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 100 |
|  |  |  |  | Olor | Aceptable |
|  |  |  |  | Sulfatos (SO=4) | 400,0 |
| Tramo 3 Desde Cámbulos hasta Vado Castro | 1.126.184 E 1.127.829 N (5° 45' 3,657" N 72° 56' 18,068" W) - 1.134.166 E 1.129.810 N (5° 46' 7,596" N 72° 51' 58,570" W) | Agrícola. Estético. Dilución y Asimilación. | Agrícola | pH (unidades) | 4,5 - 9,0 |
|  |  |  |  | Coliformes Totales (NMP/100 ml.) | 5000** |
|  |  |  |  | Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) | 1000** |
|  |  |  |  | Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes | Ausente |
|  |  |  |  | Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) | 100 |
|  |  |  |  | DBO (mg/l) | <10 |
|  |  |  |  | DQO (mg/l) | 30 |
|  |  |  |  | OD (mg/l) | 2 |
|  |  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 50-100 |
|  |  |  |  | Fosfatos (mg/l P-PO4) | 2 |
|  |  |  |  | Olor | Aceptable |
|  |  |  |  | Nitratos (N) | <50 |
|  |  |  |  | Nitritos (N) | 0,1 |
| CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA |
| Tramo 4 Desde Vado Castro hasta Puente Pinzón | 1.134.166 E 1.129.810 N (5° 46' 7,596" N 72° 51' 58,570" W) - 1.158.071 E 1.191.066 N (6° 19' 19,280" N 72° 38' 56,570" W) | Agrícola. Estético. Dilución y Asimilación. | Agrícola | pH (unidades) | 4,5 - 9,0 |
|  |  |  |  | Coliformes Totales (NMP/100 ml.) | 5000** |
|  |  |  |  | Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) | 1000** |
|  |  |  |  | Materiales flotantes y película visible de grasas y aceites flotantes | Ausente |
|  |  |  |  | Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) | 100 |
|  |  |  |  | DBO (mg/l) | <10 |
|  |  |  |  | DQO (mg/l) | 30 |
|  |  |  |  | OD (mg/l) | 2 |
|  |  |  |  | Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) | 50-100 |
|  |  |  |  | Fosfatos (mg/l P-PO4) | 2 |
|  |  |  |  | Olor | Aceptable |
|  |  |  |  | Nitratos (N) | <50 |
|  |  |  |  | Nitritos (N) | 0,1 |
| Tramo 5 Desde Puente Pinzón hasta Puente Palmera | 1.158.071 E 1.191.066 N (6° 19' 19,280" N 72° 38' 56,570" W) - 1.153.177 E 1.212.196 N (6° 30' 47,343" N 72° 41' 33,886" W) | Recreativo Estético | Recreativo | Coliformes Totales (NMP/100 ml.) | 1000 |
|  |  |  |  | Coliformes Fecales (NMP/100 ml.) | 200 |
|  |  |  |  | Coliformes Termotolerantes (NMP/ml) | 100 |
|  |  |  |  | pH (unidades) | 5,0 - 9,0 |
|  |  |  |  | DBO (mg/l) | 5 |
|  |  |  |  | OD (mg/l) | 5 |
|  |  |  |  | Tensoactivos (sustancias activas al azul de metileno) | 0,5 |
|  |  |  |  | Olor | Aceptable |
|  |  |  |  | Nitratos (N) | 5,0 |
|  |  |  |  | Nitritos (N) | 1,0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

En la siguiente figura se presentas objetivos de calidad establecidos mediante Resolución 3560 de 2015.

Figura 51 Objetivos de Calidad Río Chicamocha

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

- REVISIÓN DE PSMVs

En la siguiente tabla se incluyen los periodos en los cuales fueron presentados los PSMVs y cuando fueron aprobados, los municipios se encuentran clasificados según la ubicación de drenajes de aguas residuales para los diferentes tramos establecidos en los objetivos de calidad en la cuenca del río Chicamocha.

Tabla 61 Presentación de PSMVs

| Tramo | USUARIOS | F Presentación PSMV | F Aprobación PSMV |
| --- | --- | --- | --- |
| TRAMO 1 |
| 1 | MUNICIPIOS |  |  |
|  | MUNICIPIO DE COMBITA | 26/04/2007 | 29/11/2010 |
|  | MUNICIPIO DE MOTAVITA | 29/12/2006 | 14/12/2010 |
|  | MUNICIPIO DE OICATA | 30/08/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE CHIVATA | 15/06/2007 | 31/08/2010 |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA SERVIR-SORACA S.A. E.S.P. | 04/09/2008 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE MOTAVITA (Vereda Salvial) |  |  |
|  | MUNICIPIO DE TUNJA | 29/12/2009 | 19/10/2011 |
|  | PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. |  |  |
| TRAMO 2 |
| 2 | MUNICIPIOS |  |  |
|  | MUNICIPIO DE SIACHOQUE | 22/01/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE TUTA | 03/08/2007 | 18/06/2010 |
|  | MUNICIPIO DE TOCA | 24/04/2008 | 16/04/2010 |
|  | MUNICIPIO DE SOTAQUIRA | 01/07/2009 | 23/02/2010 |
|  | MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO | 27/12/2007 | 16/04/2010 |
|  | MUNICIPIO DE NOBSA | 04/10/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE CUITIVA | 13/03/2009 | 16/04/2010 |
|  | CONJUNTO RESIDENCIAL SAUZALES DE TORCOROMA (PAIPA) |  |  |
|  | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA PAIPA |  |  |
|  | RED VITAL PAIPA S.A ESP | 17/04/2008 | 13/05/2010 |
|  | MUNICIPIO DE PAIPA |  |  |
| TRAMO 3 |
| 3 | MUNICIPIOS |  |  |
|  | MUNICIPIO DE TOTA | 07/09/2008 | 09/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE PESCA | 16/09/2009 | 28/05/2010 |
|  | MUNICIPIO DE IZA | 26/10/2007 | 22/02/2010 |
|  | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | 29/12/2006 | 19/08/2010 |
|  | MUNICIPIO DE DUITAMA |  |  |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA | 09/06/2010 | 13/08/2010 |
|  | MUNICIPIO DE NOBSA (El Vertimiento de Nazareth) |  |  |
|  | EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA | 07/01/2008 | 20/05/2010 |
|  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Centro Poblado Morca) |  |  |
|  | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P + Planta de beneficio | 24/02/2010 | 12/07/2010 |
| TRAMO 4 |
| 4 | MUNICIPIOS |  |  |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUA E.S.P. | 04/12/2008 | 19/02/2009 |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA - EMPOSOATA | 21/08/2008 | 00/01/1900 |
|  | MUNICIPIO DE TOPAGA | 17/12/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE GAMEZA | 04/09/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE TASCO | 09/06/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE PAZ DE RIO | 16/11/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE BUSBANZA | 17/11/2010 | 12/04/2011 |
|  | MUNICIPIO DE CERINZA | 20/12/2008 | 21/05/2009 |
|  | MUNICIPIO DE CORRALES | 17/06/2010 | 25/11/2010 |
|  | MUNICIPIO DE SOCOTÁ | 04/01/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE SOCHA | 18/06/2008 | 20/05/2013 |
|  | MUNICIPIO DE JERICO | 13/11/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE CHITA | 16/04/2010 | 17/04/2010 |
|  | MUNICIPIO DE TUTAZA | 15/01/2007 | 27/04/2010 |
|  | MUNICIPIO DE SATIVANORTE | 29/11/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE SATIVASUR | 26/12/2007 | 18/06/2010 |
|  | MUNICIPIO DE BOAVITA | 17/04/2008 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE LA UVITA | 19/09/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE SUSACON | 28/12/2007 | 02/19/2009 |
|  | EMPRESA SOLIDADRIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUI | 11/12/2006 |  |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA | 29/08/2008 | 19/02/2009 |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN-SERVIBELEN E.S.P. | 29/12/2007 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE TIPACOQUE | 22/08/2008 | 19/02/2009 |
|  | CENTRO POBLADO OTENGA - MIICIPIO BETEITIVA |  |  |
| TRAMO 5 |
| 5 | MUNICIPIOS |  |  |
|  | MUNICIPIO DE EL COCUY | 02/08/2007 | 10/12/2010 |
|  | MUNICIPIO DE EL ESPINO | 18/01/2007 | 30/03/2011 |
|  | MUNICIPIO DE GUACAMAYAS | 02/08/2007 | 14/12/2010 |
|  | MUNICIPIO DE GUICAN | 19/02/2009 | 19/02/2009 |
|  | ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHISCAS BOYACÁ | 31/12/2008 | 19/02/2009 |
|  | MUNICIPIO DE PANQUEBA | 10/02/2007 | 19/02/2009 |
|  | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MATEO | 15/10/2009 | 26/12/2011 |
|  | MUNICIPIO DE COVARACHIA | 09/10/2007 | 19/02/2009 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

La fecha promedio de aprobaciones de PSMVs es de 2009, la mayoría de municipios deberían estar realizando los proyectos a mediano plazo, sin embargo el seguimiento indica que el avance de los compromisos adquiridos en el Plan son precarios.

- LÍNEA BASE DE CARGA

Parte fundamental del proceso de establecimiento de cargas es determinar la línea base de los usuarios que hacen aportes directos o indirectos al río Chicamocha. Para esto se realizaron monitoreo de 24 horas a los municipios e industrias significativas, en total se caracterizaron 79 vertimientos en la cuenca del río Chicamcha, con estos se tipificaron vertimientos y se establecieron las líneas base.

En la Tabla 71 se presenta las cargas por cada usuario identificado en el proceso y se especifica su método de cálculo de carga; los métodos de cálculo varían dependiendo de información disponible, para algunos se presentan los datos reportados por usuarios en años anteriores como autodeclaraciones, para otros cálculos presuntivos partiendo de las poblaciones y en otros casos los datos monitoreados por CORPOBOYACÁ en la campaña de monitoreo de vertimiento 24 horas.

Tabla 71 Linea Base de Carga Río Chicamocha

| TRAMO | USUARIO | METODO DE CALCULO | DBO (Kg/año) | SST (Kg/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO 1 |  |  |  |  |
| 1 | MUNICIPIOS |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE COMBITA | Monitoreo realizado en 2015, presentado en propuesta del municipio | 21604.8 | 20746.4 |
|  | MUNICIPIO DE MOTAVITA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 7606 | 4522 |
|  | MUNICIPIO DE OICATA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 5203 | 3453 |
|  | MUNICIPIO DE CHIVATA | Analisis de Laboratorio del año 2012 | 46665.25 | 46665.25 |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA SERVIR-SORACA S.A. E.S.P. | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 13687.5 | 13687.5 |
|  | MUNICIPIO DE MOTAVITA (Vereda Salvial) | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion 430 habitantes | 7847.5 | 7847.5 |
|  | MUNICIPIO DE TUNJA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 2% - Propuesta presentada | 52980.5 | 36203.3 |
|  | PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 98 % - Propuesta presentada | 2649024 | 1810166 |
|  | ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  |  |
|  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE COMBITA (MEDIANA) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 10227 | 6833 |
|  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE COMBITA (MAXIMA) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 15805 | 8959 |
|  | ESTACION SE SERVICIOS LA CARDEÑOSA DE LENGUPA -TUNJA | Autodeclaracion del 2014 | 1055.04 | 642.96 |
|  |  |  | 2831706.2 | 1959725.5 |
| TRAMO 2 |  |  |  |  |
| 2 | MUNICIPIOS |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE SIACHOQUE | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 28725.5 | 28725.5 |
|  | MUNICIPIO DE TUTA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 48636.25 | 48636.25 |
|  | MUNICIPIO DE TOCA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 66229.25 | 66229.25 |
|  | MUNICIPIO DE SOTAQUIRA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 6977 | 3162 |
|  | MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 183605 | 64339 |
|  | MUNICIPIO DE NOBSA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 27785 | 45849 |
|  | MUNICIPIO DE CUITIVA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 3978.5 | 3978.5 |
|  | CONJUNTO RESIDENCIAL SAUZALES DE TORCOROMA (PAIPA) | Presuntivos | 630.72 | 630.72 |
|  | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA PAIPA | Auto declaracion II semestre de 2014 | 4459.2768 | 1469.5344 |
|  | RED VITAL PAIPA S.A ESP | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 347504 | 285791 |
|  | MUNICIPIO DE PAIPA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion Los Lagos 193 Habitantes | 3522.25 | 3522.25 |
|  | ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  |  |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PAIPA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 33863 | 12484 |
|  | TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA (TOCA) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (1644.5 Kg/Semestre) | 4442.4 | 8883 |
|  | ALGARRA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 7947 | 3945 |
|  | PARMALAT | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 2255 | 1617 |
|  | DIACO S.A. | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 4594 | 8890 |
|  | ICM METALICAS | Presuntivos | 946.08 | 946.08 |
|  | INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A. | Presuntivos | 7316.3 | 8047.98 |
|  | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ: GESTION ENERGETICA S.A E.S.P | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 5870959 | 9340372 |
|  | COMPAÑÍA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | Monitoeo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 70451.5 | 112084.5 |
|  | COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA-CIDEB | Se calcula con Auto declaracion del 2014 | 30257.4 | 46572 |
|  | HOLCIM COLOMBIA S.A. | Auto Declaracion | 11.64 | 44.16 |
|  | ALIMENTOS EL CASTILLO GUIGNARD MULLER CLAUDIO (Santa Rosa de Viterbo) | Autodeclaracion I semestre del 2015 | 492.2 | 257.2 |
|  | ROJAS CARVAJAL FRANSISCO (Fábrica de quesos) (Duitama) | Auto declaracioon I semestre del 2013 | 2144.4 | 1737.5 |
|  | MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (Sotaquira) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (1000 Kg/Semestre) | 360 | 720 |
|  | LÓPEZ PATIÑO DEISY MARITZA (Sotaquira) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (880 Kg/Semestre) | 243 | 486 |
|  | BLANCO VALENCIA GUSTAVO (sotaquira) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (7500 Kg/Semestre) | 1080 | 2160 |
|  | PISCICOLA ANDINA LTDA (Sotaquira) | Propuesta presentada | 1405.8 | 2813.4 |
|  | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (La Vega) - (DUITAMA) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (23313.8 Kg/Semestre) | 15664.8 | 20260.08 |
|  | ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO | Auto declaracion I semestre del 2015 | 223.8 | 641.88 |
|  |  |  | 6776709.84 | 10125294.9 |
| TRAMO 3 |  |  |  |  |
| 3 | MUNICIPIOS |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE TOTA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 21241 | 8747 |
|  | MUNICIPIO DE PESCA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 12191 | 5997 |
|  | MUNICIPIO DE IZA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 54786 | 37525 |
|  | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 112459 | 70603 |
|  | MUNICIPIO DE DUITAMA | Con auto declaracion del iSeemstre del 2015 -Cobertura 4% | 718453.152 | 327516.48 |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA | Con auto declaracion del iSeemstre del 2015 -Cobertura 96% | 1796132.88 | 818791.2 |
|  | MUNICIPIO DE NOBSA (El Vertimiento de Nazareth) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 251776 | 167362 |
|  | EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 158953 | 117899 |
|  | MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Centro Poblado Morca) | Datos PSMV de Abril de 2015 | 10781 | 7396 |
|  | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P + Planta de beneficio | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 767788 | 939270 |
|  | ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  |  |
|  | PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 6244 | 902 |
|  | SIDERURGICA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. | Propuesta presentada | 30275 | 50458 |
|  | INVERSIONES ELDORADO S.A.S. | Propuesta presentada | 38494 | 11322 |
|  | BAVARIA S.A. | Propuesta presentada | 64171.38 | 78456.4 |
|  | CEMENTOS ARGOS S.A. | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 5646.24 | 12580.23 |
|  | MATERIALES INDUSTRIALES S.A. | Auto declaracion 2015 | 421.8 | 141.84 |
|  | INCODER - USOCHICAMOCHA (Vertimientos termominerales paipa) | Monitoreos UNIBOYACA 2013 | 31722.96 | 47584.44 |
|  | HOTEL TERMALES EL BATAN (TERMOMINERALES) | Analisis Laboratorio 2015 | 1761.3 | 1025.52 |
|  |  |  | 10860230.1 | 12829512.6 |
| TRAMO 4 |  |  |  |  |
| 4 | MUNICIPIOS |  |  |  |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUA E.S.P. | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 31974 | 31974 |
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA - EMPOSOATA | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 76104 | 19496 |
|  | MUNICIPIO DE TOPAGA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 para un sector de Topaga (369 Habitantes)y el vertimiento de Vado Castro con Monitoreo de CORPOBOYACA II semestre del 2015 | 6734.25 | 6780.48 |
|  | MUNICIPIO DE GAMEZA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 28689 | 28689 |
|  | MUNICIPIO DE TASCO | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 33981.5 | 33981.5 |
|  | MUNICIPIO DE PAZ DE RIO | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 45889 | 35484 |
|  | MUNICIPIO DE BUSBANZA | Propuesta presentada | 10331.76 | 10152.36 |
|  | MUNICIPIO DE CERINZA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 27867.75 | 27867.75 |
|  | MUNICIPIO DE CORRALES | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 13521 | 6412 |
|  | MUNICIPIO DE SOCOTÁ | Autodeclaracion del I Semestre del 2014 | 19618.68 | 12512.82 |
|  | MUNICIPIO DE SOCHA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 67214.75 | 67214.75 |
|  | MUNICIPIO DE JERICO | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 11461 | 11461 |
|  | MUNICIPIO DE CHITA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 35770 | 35770 |
|  | MUNICIPIO DE TUTAZA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 3577 | 3577 |
|  | MUNICIPIO DE SATIVANORTE | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 10420.75 | 10420.75 |
|  | MUNICIPIO DE SATIVASUR | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 5438.5 | 5438.5 |
|  | MUNICIPIO DE BOAVITA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 52742.5 | 52742.5 |
|  | MUNICIPIO DE LA UVITA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 21115.25 | 21115.25 |
|  | MUNICIPIO DE SUSACON | Atu declaracion I semestre del 2014 | 3576.96 | 8827.32 |
|  | EMPRESA SOLIDADRIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUI | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 49822.5 | 49822.5 |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 29656.25 | 29656.25 |
|  | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN-SERVIBELEN E.S.P. | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 140575 | 51168 |
|  | MUNICIPIO DE TIPACOQUE | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 17118.5 | 17118.5 |
|  | CENTRO POBLADO OTENGA - MIICIPIO BETEITIVA | Datos PSMV de Abril de 2015 | 8295 | 6873 |
|  | ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  |  |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE BELEN | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 4.93 animales | 4240.8 | 1915.2 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE SOATA | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 4 animales | 3441.6 | 1555.2 |
|  | BAUTISTA RINCÓN SOLEDAD - PISCICOLA | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (1332 Kg/Semestre) | 540 | 1080 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE BOAVITA | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 1.28 animales | 1101.6 | 496.8 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNCIPIO LA UVITA | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 0.66animales | 608.2 | 273.8 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE CHITA | Producción percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal población 0.4 animales | 468 | 208.8 |
|  | COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES-COQUECOL( Pazdel Rio) | Auto declaracion 2015 | 14.44 | 8.2 |
|  | ASOCIACION DE PISICULTORES DE BETEITIVA "ASOPISPEÑA" | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (1454 Kg/Semestre) | 208.8 | 417.6 |
|  | MINAS PAZ DEL RIO S.A. (Paz del Rio) | Auto declaracion I semestre del 2013 | 5459.82 | 399775.56 |
|  | MINAZ PAZ DEL RIO (MINA UCHE Y PIRGUA) (Municipio Paz del Rio) | Autodeclaracion II semestre del 2014 | 3135.24 | 26605.08 |
|  | MINAZ PAZ DEL RIO (MINA UVO) (Municipio Paz del Rio) | Autodeclaracion I semestre del 2015 | 17293.8 | 3815.4 |
|  | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (CAMPING -BELEN) | Autodeclaracion II Semestre 2014 | 15664.8 | 20310.08 |
|  | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA E.A.T. (Belen) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (6500 Kg/Semestre) | 2340 | 4680 |
|  | GOMEZ GUERRERO ALDEMAR (Belen) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (2000 Kg/Semestre) | 720 | 1440 |
|  | CARDOZO PINEDA JOSE NELSON (Topaga) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 31190 | 18426308 |
|  | BECERRA PEREZ ALVARO (Topaga) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 31190 | 18426308 |
|  | PARADA TORRES VICTOR (Topaga) | Moitoreo realizado por CORPOBOYACA 2015 | 31190 | 18426308 |
|  | INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA (Topaga) | Autodeclaracion 2013 | 213.72 | 12777.48 |
|  | GOMEZ GOMEZ ABELARDO (Belen) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (2610 Kg/Semestre) | 374.4 | 694.8 |
|  | BALGUERA RINCON PEDRO PABLO (Belen) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (1022 Kg/Semestre) | 144 | 291.6 |
|  | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (Socotacito ) | Produccion Percapita 0.0004 DBO5 y 0.0008 SST y por la Biomasa (3396.8 Kg/Semestre) | 486 | 975.6 |
|  |  |  | 793442.208 | 56289330.5 |
| TRAMO 5 |  |  |  |  |
| 5 | MUNICIPIOS |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE EL COCUY | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 49457.5 | 49457.5 |
|  | MUNICIPIO DE EL ESPINO | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 22630 | 22630 |
|  | MUNICIPIO DE GUACAMAYAS | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 10293 | 10293 |
|  | MUNICIPIO DE GUICAN | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 30769.5 | 30769.5 |
|  | ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHISCAS BOYACÁ | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 18341.25 | 18341.25 |
|  | MUNICIPIO DE PANQUEBA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 11607 | 11607 |
|  | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MATEO | Propuesta presentada | 35226.15 | 13304.25 |
|  | MUNICIPIO DE COVARACHIA | Produccion percapita 0.05 kh /ha/d para DBO y SST y Poblacion DANE 2015 | 9216.25 | 9216.25 |
|  | ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  |  |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE GUICAN | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 1.33 animales | 1160.2 | 524.3 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE GUACAMAYAS | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 0.53 animales | 478.2 | 212.2 |
|  | PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE COCUY | Produccion percapita 2.39 kh /ha/d para DBO y 1.08 SST para planta de beneficio animal poblacion 1.86 animales | 1646 | 742 |
|  |  |  | 189179.076 | 166355.236 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

La línea base de cargas contaminantes para el río Chicamocha es la sumatoria de las cargas vertidas por cada usuario por tramos presentada en la siguiente tabla

Tabla 72 Linea Base de Carga Río Chicamocha

| Tramo | Carga DBO5 Kg/año | Carga SST Kg/año |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.831.706,2 | 1.959.725,5 |
| 2 | 6.776.709,8 | 10.125.294,9 |
| 3 | 10.860.230,1 | 12.829.512,6 |
| 4 | 793,442,2 | 56.289.330,4 |
| 5 | 189.179,1 | 166.355,2 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

- PROCESO DE METAS DE CARGAS CONTAMINANTE RÍO CHICAMOCHA

El proceso de metas se encuentra enmarcado en el Artículo 2.2.9.7.3.5. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en el cual se establecen las etapas que se deben seguir con tiempos definidos para las mismas.

Mediante la Resolución 3518 del 7 de octubre de 2015 “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de cargar contaminante y se inicial el correspondiente proceso de consulta, para la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, y se adoptan otra disposiciones” se estableció el cronograma del proceso, el cual se presenta en la siguiente tabla

Tabla 81 Cronograma del proceso de metas

| Etapa | Actor | Lugar | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 .Información previa | CORPOBOYACÁ, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental | Página web de CORPOBOYACÁ | 08/10/15 30/10/15 |
| 1.2. Talleres de socialización y consulta | Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Sede de CORPOBOYACÁ y lugares establecidos e informados a los interesados | 13/10/15 30/10/15 |
| 1.3. Presentación de propuestas de metas de carga contaminante por parte de los usuarios | Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Sede de CORPOBOYACÁ | 03/11/15 06/11/15 |
| 2.1. Formulación Propuesta de meta de carga contaminante por parte de CORPOBOYACÁ | CORPOBOYACÁ, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental | Sede de CORPOBOYACÁ | 07/11/15 08/11/15 |
| 2.2. Consulta pública y comentarios | Usuarios identificados como sujetos pasivos y comunidad en general. | Sede de CORPOBOYACÁ | 09/11/15 23/11/15 |
| 3.1. Propuesta definitiva de meta de carga contaminante | CORPOBOYACÁ Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental | Sede de CORPOBOYACÁ | 24/11/15 25/11/15 |
| 3.2. Presentación de informe al Consejo Directivo | Director General CORPOBOYACÁ | Lugar de sesión permanente del Consejo Directivo | 26/11/15 |

Fuente: Resolución 3518 de 2015 CORPOBOYACÁ

Conforme al cronograma se llevaron a cabo las siguientes actividades

  - INFORMACIÓN PREVIA

La información previa del proceso fue publicada en la página web de la Corporación el día 8 de octubre de 2015, el documento publicado como “DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO HÍDRICO – PORH DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA”, cuenta con el siguiente contenido:

1.	ÁREA DE ESTUDIO RÍO CHICAMOCHA

2.	SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA–ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN

3.	CAMPAÑAS DE MONITOREO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA

4.	LEVANTAMIENTO DE CENSO DE USUARIOS

5.	CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL DIAGNÓSTICO (TALLERES DE DIAGNÓSTICO)

6.	PROPUESTA DE OBJETIVOS DE CALIDAD

7.	MODELACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS DEL RÍO CHICAMOCHA CUENCA ALTA Y MEDIA (QUAL 2K)

8.	LÍNEA BASE CARGA

  - TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

Para el establecimiento de consulta de metas de carga contaminante cuenca alta, media del rio Chicamocha, se convocaron talleres de socialización y participación para alcaldías municipales, organismos de control, empresas y unidades de servicios públicos domiciliarios, sectores productivos, plantas de beneficios animal, juntas de acción comunales, juntas y asociaciones de acueductos, asociaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales ONG y comunidad en general del área de influencia de las cuenca alta y media del rio Chicamocha, jurisdicción de CORPOBOYACA, estas fueron convocadas vía telefónica y por correos electrónicos donde se adjuntó la circular de invitación a dichos talleres.

Durante la convocatoria se les hizo saber que la participación y el compromiso de cada usuario eran de vital importancia para que se cumpliera con el objetivo plateado. A continuación se presentara el cronograma de talleres que se realizó a nivel de jurisdicción de Corpoboyaca.

Tabla 82 Talleres de socialización del Proceso

| Taller | Fecha | Hora | Municipio | Lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 de octubre de 2015 | 9:00 am | Tunja | Aula ambiental CORPOBOYACA |
| 2 | 14 de octubre de 2015 | 9:00 am | Nobsa | Auditorio Alcaldía Municipal |
| 3 | 15 de octubre de 2015 | 9:00 am | Paz del Rio | Biblioteca Municipal |
| 4 | 19 de octubre de 2015 | 9:00 am | Soatá | Oficina regional CORPOBOYACA |
| 5 | 20 de octubre de 2015 | 9:00 am | Boavita | Salón Concejo Municipal |
| 6 | 21 de octubre de 2015 | 9:00 am | Guican | Biblioteca Municipal |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

A manera de resumen se presenta una síntesis de cada taller

Tunja 13 de octubre de 2015

Se dio inicio al taller de la Ciudad de Tunja a las 9:00 am, con la asistencia de 33 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso están a: representantes de la Gobernación, CORPOBOYACA, Alcaldía de Firavitoba, Frigocentro Cacique Tundama S.A, Coomdexgan LTDA, Proactiva Aguas de Tunja S.A, Inversiones El Dorado S.A.S, GENSA, Parmalat, Alcaldía Municipal de Oicata, Cideb LTDA, representantes de Juntas de acciones comunales municipales, representantes de la comunidad en general.

Nobsa 14 de octubre de 2015

Se da inicio al Taller en el Municipio de Nobsa a las 9:00 am, con la asistencia de 32 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso tenemos a: USPD Busbanza, Alcaldía Busbanza, Paipa Red Vital, Alcaldía de Nobsa, Fosfatos De Boyaca, Secretaria de Desarrollo, Acerías Paz del Rio S.A, Coservicios - Sogamoso, TV Nobsa, CORPOBOYACA, Empoduitama, Nobsa ESP, Bavaria, Alcaldía de Paipa, Representante del Acueducto, representantes de la comunidad en general.

Paz de Rio 15 de octubre de 2015

Se da inicio al Taller en el Municipio de Paz del Rio a las 9:00 am, con la asistencia de 27 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso tenemos a: Representantes de la Junta de acueductos, Minas Paz del Rio, JAC, U.S.P Paz del Rio, Alcaldía Municipal de Paz del Rio, CORPOBOYACA, Personería Municipal,  Junta de acciones comunales, representantes de la comunidad en general.

Soatá 19 de octubre de 2015

Se da inicio al Taller en el Municipio de Soatá a las 9:00 am, con la asistencia de 17 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso tenemos a: Representantes de acueductos veredales, CORPOBOYACA, representante del acueducto del municipio de Covarachia, representantes de la comunidad en general.

Boavita 20 de octubre de 2015

Se da inicio al Taller en el Municipio de Boavita a las 9:00 am, con la asistencia de 25 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso tenemos a: representante del Concejo Municipal, presidente de juntas de acción comunal, representantes de acueductos veredales. Empresa de Servicios públicos, J.A.C, CORPOBOYACA, representantes de la comunidad en general.

Guicán 21 de octubre de 2015

Se da inicio al Taller en el Municipio de Guicán a las 9:00 am, con la asistencia de 9 participantes, dentro de quienes acompañaron en este proceso tenemos a: Servicios públicos de Guicán, CORPOBOYACA, EMSOCOCUY, personería del Cocuy, Alcaldía del Cocuy y Personería de Guicán.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE METAS POR USUARIOS

Hasta el día 6 de noviembre de 2015, se recibieron las propuestas de metas de usuarios, en total se presentaron 10 usuarios con propuestas:

Gerdau -DIACO

Red Vital SA ESP

Municipio de Siachoque

Municipio de Combita

Alcaldía Mayor de Tunja (Proactiva)

Paz del Río

Bavaria S.A.

El Dorado

Piscícola Andina

Coservicios – Sogamoso

  - FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE METAS

Para la formulación de las metas individuales de cada usuario se tuvieron en cuenta las propuestas presentadas. Para los usuarios que no presentaron propuestas se exige remoción de carga en el primer quinquenio para alcanzar los objetivos de calidad.

Los criterios de remoción para los municipios sin PTAR está basada que a partir del años 3 comiencen las disminuciones de puntos de vertimientos y a partir del año 5 empezar las remociones de carga, para los municipios con PTAR se exige que optimicen plantas desde el año 2 para dar cumplimiento a los objetivos de calidad.

Para las empresas o sectores industriales, las remociones se plantean en algunos casos para empezar el primer año. Se presenta en las siguientes tablas las metas individuales del quinquenio por tramo

Tabla 83 Metas Individuales Tramo 1 – Año 5

| Año 5 - Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 |
| --- |
| Usuario | Carga Meta DBO5 kg/año | Carga Meta SST kg/año | % de Remoción |
| MUNICIPIO DE COMBITA | 12401.4 | 11908.6 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE MOTAVITA | 3527.2 | 2096.7 | 60.0 |
| MUNICIPIO DE OICATA | 2412.9 | 1601.3 | 60.0 |
| MUNICIPIO DE CHIVATA | 22016.8 | 22016.8 | 60.0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA SERVIR-SORACA S.A. E.S.P. | 7407.9 | 7407.9 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE MOTAVITA (Vereda Salvial) | 4374.6 | 4374.6 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TUNJA | 30411.3 | 20781.1 | 50.0 |
| PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. | 1535472.4 | 1049239.5 | 50.0 |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE COMBITA (MEDIANA) | 4299.5 | 2872.4 | 60.0 |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE COMBITA (MAXIMA) | 6644.3 | 3766.3 | 60.0 |
| ESTACION SE SERVICIOS LA CARDEÑOSA DE LENGUPA -TUNJA | 527.5 | 321.5 | 50.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Tabla 84 Metas Individuales Tramo 2 – Año 5

| Año 5 - Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 |
| --- |
| Usuario | Carga Meta DBO5 kg/año | Carga Meta SST kg/año | % de Remoción |
| MUNICIPIO DE SIACHOQUE | 14828.1 | 14828.1 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TUTA | 25933.3 | 25933.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TOCA | 20000.2 | 20000.2 | 70.0 |
| MUNICIPIO DE SOTAQUIRA | 3235.2 | 1466.4 | 60.0 |
| MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO | 91802.6 | 32169.7 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE NOBSA | 12884.1 | 21260.7 | 60.0 |
| MUNICIPIO DE CUITIVA | 1562.2 | 1562.2 | 60.0 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL SAUZALES DE TORCOROMA (PAIPA) | 315.4 | 315.4 | 50.0 |
| JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA PAIPA | 2343.4 | 772.2 | 50.0 |
| RED VITAL PAIPA S.A ESP | 120855.7 | 97463.2 | 70.0 |
| MUNICIPIO DE PAIPA | 19444.2 | 1944.4 | 50.0 |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE PAIPA | 17795.4 | 6560.2 | 50.0 |
| TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA (TOCA) | 2334.3 | 4667.6 | 50.0 |
| ALGARRA | 3973.5 | 1972.6 | 50.0 |
| PARMALAT | 2296.8 | 4445.0 | 50.0 |
| DIACO S.A. | 1127.4 | 808.3 | 50.0 |
| ICM METALICAS | 473.0 | 473.0 | 50.0 |
| INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A. | 3658.2 | 4024.0 | 50.0 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ: GESTION ENERGETICA S.A E.S.P | 2935479.7 | 4670185.8 | 50.0 |
| COMPAÑÍA ELECTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | 35225.8 | 56042.2 | 0.0 |
| COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA-CIDEB | 15128.7 | 23286.0 | 50.0 |
| HOLCIM COLOMBIA S.A. | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
| ALIMENTOS EL CASTILLO GUIGNARD MULLER CLAUDIO (Santa Rosa de Viterbo) | 258.6 | 135.2 | 50.0 |
| ROJAS CARVAJAL FRANSISCO (Fábrica de quesos) (Duitama) | 1126.9 | 913.0 | 50.0 |
| MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (Sotaquira) | 189.2 | 378.4 | 50.0 |
| LÓPEZ PATIÑO DEISY MARITZA (Sotaquira) | 127.7 | 255.4 | 50.0 |
| BLANCO VALENCIA GUSTAVO (Sotaquira) | 567.5 | 1135.1 | 50.0 |
| PISCICOLA ANDINA LTDA (Sotaquira) | 1477.5 | 2956.9 | 0.0 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (La Vega) - (DUITAMA) | 8231.9 | 10646.8 | 50.0 |
| ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO | 117.6 | 337.3 | 50.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Tabla 85 Metas Individuales Tramo 3 – Año 5

| Año 5 - Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 |
| --- |
| Usuario | Carga Meta DBO5 kg/año | Carga Meta SST kg/año | % de Remoción |
| MUNICIPIO DE TOTA | 11162.3 | 4596.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE PESCA | 6095.3 | 2998.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE IZA | 28790.3 | 19719.6 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE FIRAVITOBA | 56229.5 | 35301.7 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE DUITAMA | 38262.2 | 38262.2 | 50.0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA | 132309.3 | 87949.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE NOBSA (El Vertimiento de Nazareth) | 918293.3 | 918293.3 | 50.0 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA | 83530.8 | 61956.6 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO (Centro Poblado Morca) | 11330.5 | 7773.2 | 0.0 |
| COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P + Planta de beneficio | 355869.6 | 435351.7 | 55.0 |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA | 3281.3 | 474.0 | 50.0 |
| SIDERURGICA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. | 30274.6 | 50457.6 | 0.0 |
| INVERSIONES ELDORADO S.A.S. | 38494.3 | 11321.9 | 0.0 |
| BAVARIA S.A. | 64171.4 | 78456.4 | 0.0 |
| CEMENTOS ARGOS S.A. | 2967.1 | 6611.0 | 50.0 |
| MATERIALES INDUSTRIALES S.A. | 221.7 | 74.5 | 50.0 |
| INCODER - USOCHICAMOCHA (Vertimientos termominerales paipa) | 13336.5 | 20004.7 | 60.0 |
| HOTEL TERMALES EL BATAN (TERMOMINERALES) | 740.5 | 431.1 | 60.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Tabla 86 Metas Individuales Tramo 4 – Año 5

| Año 5 - Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 |
| --- |
| Usuario | Carga Meta DBO5 kg/año | Carga Meta SST kg/año | % de Remoción |
| EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUA E.S.P. | 23523.5 | 23523.5 | 30.0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATA - EMPOSOATA | 39993.1 | 10245.0 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TOPAGA | 3538.9 | 3563.2 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE GAMEZA | 15076.2 | 15076.2 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TASCO | 17857.4 | 17857.4 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE PAZ DE RIO | 24114.7 | 18646.9 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE BUSBANZA | 5429.4 | 5335.1 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE CERINZA | 14644.6 | 14644.6 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE CORRALES | 7105.2 | 3369.5 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SOCOTÁ | 10309.7 | 6575.5 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SOCHA | 35321.7 | 35321.7 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE JERICO | 6022.8 | 6022.8 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE CHITA | 18797.3 | 18797.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TUTAZA | 1879.7 | 1879.7 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SATIVANORTE | 5476.2 | 5476.2 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SATIVASUR | 2858.0 | 2858.0 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE BOAVITA | 27716.4 | 27716.4 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE LA UVITA | 11096.2 | 11096.2 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE SUSACON | 1879.7 | 4638.8 | 50.0 |
| EMPRESA SOLIDADRIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONGUI | 26182.0 | 26182.0 | 50.0 |
| EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE FLORESTA | 15584.5 | 15584.5 | 50.0 |
| EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BELEN-SERVIBELEN E.S.P. | 73872.7 | 26889.0 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE TIPACOQUE | 5037.7 | 5037.7 | 60.0 |
| CENTRO POBLADO OTENGA - MIICIPIO BETEITIVA | 4359.0 | 3611.8 | 50.0 |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE BELEN | 2184.0 | 986.3 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE SOATA | 1738.0 | 785.4 | 50.0 |
| BAUTISTA RINCÓN SOLEDAD - PISCICOLA | 278.1 | 556.2 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE BOAVITA | 556.3 | 250.9 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNCIPIO LA UVITA | 307.1 | 138.3 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE CHITA | 236.3 | 105.4 | 50.0 |
| COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES-COQUECOL( Pazdel Rio) | 14.4 | 8.2 | 0.0 |
| ASOCIACION DE PISICULTORES DE BETEITIVA "ASOPISPEÑA" | 208.8 | 417.6 | 0.0 |
| MINAS PAZ DEL RIO S.A. (Paz del Rio) | 3616.8 | 264830.7 | 40.0 |
| MINAZ PAZ DEL RIO (MINA UCHE Y PIRGUA) (Municipio Paz del Rio) | 2076.9 | 17624.5 | 40.0 |
| MINAZ PAZ DEL RIO (MINA UVO) (Municipio Paz del Rio) | 11456.3 | 2527.5 | 40.0 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (CAMPING -BELEN) | 10377.1 | 13454.4 | 40.0 |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA E.A.T. (Belen) | 1550.1 | 3100.3 | 40.0 |
| GOMEZ GUERRERO ALDEMAR (Belen) | 477.0 | 953.9 | 40.0 |
| CARDOZO PINEDA JOSE NELSON (Topaga) | 20662.0 | 12206479.9 | 40.0 |
| BECERRA PEREZ ALVARO (Topaga) | 20662.0 | 12206479.9 | 40.0 |
| PARADA TORRES VICTOR (Topaga) | 20662.0 | 12206479.9 | 40.0 |
| INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA (Topaga) | 141.6 | 8464.4 | 40.0 |
| GOMEZ GOMEZ ABELARDO (Belen) | 248.0 | 460.3 | 40.0 |
| BALGUERA RINCON PEDRO PABLO (Belen) | 95.4 | 193.2 | 40.0 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE (Socotacito ) | 429.3 | 861.7 | 20.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Tabla 87 Metas Individuales Tramo 5 – Año 5

| Año 5 - Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 |
| --- |
| Usuario | Carga Meta DBO5 kg/año | Carga Meta SST kg/año | % de Remoción |
| MUNICIPIO DE EL COCUY | 25990.2 | 25990.2 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE EL ESPINO | 7135.3 | 7135.3 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE GUACAMAYAS | 5409.0 | 5409.0 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE GUICAN | 16169.5 | 16169.5 | 50.0 |
| ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHISCAS BOYACÁ | 9638.4 | 9638.4 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE PANQUEBA | 6099.5 | 6099.5 | 50.0 |
| ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MATEO | 15831.9 | 5978.7 | 50.0 |
| MUNICIPIO DE COVARACHIA | 4843.2 | 4843.2 | 50.0 |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE GUICAN | 304.9 | 137.8 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE GUACAMAYAS | 125.6 | 55.8 | 50.0 |
| PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE COCUY | 432.5 | 195.0 | 50.0 |

Fuente: Ingeniería y Gestión de la Información INGFOCOL

Es importante recalcar, que algunas remociones de empresas o industrias se encuentran en cero (0), esto debido a que estas entran o están cumpliendo con lo establecido en la norma y la remoción ya está realizada.